一、ZCS膜片式电磁阀产品用途：

膜片式电磁阀适用于以水或液体为工作介质，可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀

采用橡胶密封，故对工作介质的清洁度大大减低，具有起笔迅速，可靠性能高等特点。

二 、ZCS膜片式电磁阀主要技术参数：

工作介质DN 水、粘度≤4E的油及其它非腐蚀性流体 介质温度℃ ≤60 公称压力（Mpa） 1.0 工作压差（Mpa） 0.05~1.0 0.1~1.0 0.15~1.0 电源电压 AC220V其余规格可作特殊订货 额定流量系数（KV） 按JB/T7352-94规定 写落量（ml/min） 按JB/T7352-94·F规定 公称通径（mm） 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 功耗 36VA 50VA

三、ZCS膜片式电磁阀安装尺寸：

公称通径DN 内螺纹连接 法兰连接 外形尺寸 内螺纹 外形尺寸 法兰尺寸 H L G H L D D1 D2 n-d b f 15 112 80 1/2 20 119 80 3/4 25 123 90 1 130 160 115 85 65 4-φ14 16 3 32 137 140 11/4 137 180 140 100 76 4-φ18 18 3 40 152 156 11/2 152 200 150 110 84 4-φ18 18 3 50 164 180 2 152 230 165 125 99 4-φ18 20 3 65 222 290 185 145 118 4-φ18 20 3 80 239 310 200 160 132 4-φ18 22 3 100 255 350 220 180 156 4-φ18 24 3 125 416 400 250 210 184 4-φ18 26 3 150 440 480 285 240 211 8-φ22 26 3 200 443 600 340 295 266 8-φ22 26 3 250 493 730 395 350 319 8-φ22 28 3 300 549 850 445 400 370 8-φ22 28 4

四、ZCS膜片式电磁阀订货说明：

订货时请注明以下内容：

1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图