丙炔危害性及泄漏应急措施、消防措施

丙炔危害性：

健康危害： 急性吸入可刺激呼吸道，引起支气管炎及肺炎；并有麻醉作用。

丙炔泄漏应急措施 ：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

丙炔消防措施：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。

------------------------------------------------------------------------------

约克仪器（武汉）公司     郑兆平   手机：13971692521

电话：027-51518086，85715800，85715827

传真：027-85715817       邮编：430022

QQ：3185117             MSN：yorkzzp@hotmail.com

地址：武汉市汉口解放大道688号武汉广场写字楼1816室

Email： wuhan@yorkinstrument.com    wh@hz1718.cn

网址：  www.yorkinstrument.com       www.hz1718.cn

-----------------------------------------------------------------------------