甲烷的应急处理处置方法及防护、急救措施

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

防护措施 ：

1、呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

2、眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

3、身体防护：穿防静电工作服。

4、手防护：戴一般作业防护手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

急救措施：皮肤接触，若有冻伤，就医治疗。吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。灭火方法，切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂，雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

免费索取详细资料可联系：

------------------------------------------------------------------------------

约克仪器（武汉）公司     郑兆平   手机：13971692521

电话：027-51518086，85715800，85715827

传真：027-85715817       邮编：430022

QQ：3185117             MSN：yorkzzp@hotmail.com

地址：武汉市汉口解放大道688号武汉广场写字楼1816室

Email： wuhan@yorkinstrument.com    wh@hz1718.cn

网址：  www.yorkinstrument.com       www.hz1718.cn

-----------------------------------------------------------------------------