德仪环试     厦门德仪设备有限公司网址：www.xmdeyi.com

厌氧培养箱 产品用途: DYQX-I厌氧培养箱是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置，可培养最难生长的厌氧生物，又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。 产品特点： 1、高精度、恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。 2、温控采用微电脑智能控温仪，有效的限温保护装置，安全可靠。 3、箱内装有紫外杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，可有效的避免细菌污染。 4、气路装置，可任意调节流量，能任意输入各种所需气体，气路开关采用轻触式开关控制电磁阀。 5、操作室均有不锈钢板制成，其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成，操作使用专用手套可靠舒适、灵活、使用方便操作室内备有特殊接种棒灭菌器，并附设有试管架、熔蜡消毒装置，还装有除氧催化器 技术参数： 1、取样室形成厌氧状态时间： <5分钟 2、操作室形成厌氧时间： <1小时 3、厌氧环境维持时间：操作室在停止补充微量混合气体的情况下,>12小时 4、培养室使用温控范围：室温+3～50℃ 5、培养室温度波动：±0.3℃ 6、培养室温度均匀性：±1℃ 7、电源／功率： 220V,50Hz / 60W 8、培养室尺寸： 25×19×29(cm) 9、操作室尺寸： 80×65×66(cm) 10、外型尺寸：126×73×138(cm) 11、包装尺寸：139×92×156(cm) 12、净重/毛重：240/320(kg)

地址：厦门金尚路金泰里98号      TEL：0592-5251436、5253673      FAX：0592-5253673