# CL-UII氯离子含量测定仪

产品型号：CL-UII
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪
执行标准：                                               
《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008
《混凝土外加剂均质性试验方法》GB/T 8077-2008
《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010
《水工混凝土试验规程》SL352-2006
测试指标：氯离子浓度、质量百分比 
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪用途概述
氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。结构混凝土中氯离子含量的测试，对于结构安全性的评估起到很大的作用，同时为旧结构的改造和修补提供极具参考价值的依据。
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪适用标准
本仪器遵循《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206-2010、《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270-98等相关标准制造，采用离子选择电极法（Ion Selective Electrode, ISE法），通过配备的专业软件及化学抗干扰试剂在室温下快速测定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等无机材料的水溶性氯离子含量，从而达到防控混凝土钢筋发生过早腐蚀的目的。本仪器重量轻，机身小巧，便于用户携带，适合现场检测。氯离子浓度量测范围10-4～10-1 M（mol•L-1）或0.0001%～30.00%。
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪产品特点
1.可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量，直接输出以摩尔浓度和百分比为单位的结果；
2.内置标准公式，直接计算混凝土拌合物的氯离子含量
3.特有抗离子干扰剂，去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应
4.独有线性回归系数计算程序，自诊断仪器工作状态
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪系统配置 
CL-UⅡ 型氯离子含量测定仪1台（USB2.0接口）
CL-UⅡ 氯离子含量测定软件 1套
氯离子选择电极1支
甘汞电极1支
磁力搅拌器1台(选配)
电极标定溶液与电极稳定液
技术指标
测量范围：1.0×10-1～1.0×10-5 mol/L
电压精度：＜±1mV
仪器精度：＜1%
测量时间：3min 
CL-UII氯离子含量测定仪，氯离子含量测定仪测试步骤 
1． 粉状试样烘干，称重，备好待测； 
2． 取定量试样用蒸馏水自然浸泡，用磁力搅拌器搅拌均匀； 
3． 连接电极，主机和电脑，打开操作软件；
4． 通过软件，用标定溶液标定电极；
5． 试样溶液中加入电极稳定液，用标定完的电极测量，单个试样测试时间为2～3分钟；
6． 通过软件打印测量数据，导出或储存试验数据。