# 全自动慢速冻融试验机

JCD全自动慢速冻融试验机，建材冻融试验机产品概述

JCD全自动慢速冻融试验机，建材冻融试验机是完全按照国家GB/T3810.12-1999《陶瓷砖试验方法第12部分抗冻性的检测》国标标准ISO10545-12-1995标准、国标BG/T11973-1997设计制作的。本产品可作陶瓷砖、红砖、混凝土的抗冻性检测，自动控制升温、降温及恒温的自动循环冻融检测设备。

JCD全自动慢速冻融试验机，建材冻融试验机功能特点

设备内胆采用304不锈钢制作，保温材料聚胺脂一体发泡，采用干冻水融。下置式可活动不锈钢蓄水箱，自动过滤环保节能，清洗方便。全不锈钢工作台面方便用户操控，原装进口低温压缩机，噪音低、运行稳定。控制仪采用公司自主研发的智能测控仪，具有全中文液晶显示屏，智能操作简单，四向万能导航键，16点可编程控温，内置陶瓷冻融、红砖冻融、混凝土冻融三条常用控温曲线，只需一键调用即可开始试验。系统自带内存，自动存储温度曲线数据，同时具备实时温度、运行时间、已完成循环次数等实验信息。赠送冻融试验专用管理软件，用户只需联机即可实现电脑操控、自定义曲线编制及实验数据管理。

自主研发的智能控制器,全中文液晶显示，导航式操作菜单，大容量存储，支持数据自动导出

专业版数据分析软件，实时曲线、历史曲线、远程操控、数据导出、报表分析，一应齐全

主画面图解


运行曲线图

JCD全自动慢速冻融试验机，建材冻融试验机主要技术参数

1、最低温度：-40℃，按产品型号后辍还可有-25℃可选择；
2、试件容量：红砖42块，其它尺寸建材最多80KG；
3、最大设定循环次数：1～1000次自动循环控制；
4、外型尺寸：长1600mm宽810mm高1300mm；
5、内胆尺寸：长1060mm宽620mm高570mm；
6、输入电源：AC220V/20A；
7、制冷功率：2KW；
8、加热功率：3KW；
9、设备噪音：满负荷运行≤50dB；
10、适合工作环境温度：5～32℃；
11、适合工作环境湿度：≤85%；
12、设备净重：220kg；

JCD全自动慢速冻融试验机，建材冻融试验机产品标准配置
试验主机1台 
试件架1个(试件架分为红砖，混凝土，陶瓷砖等多种规格，出厂标准配为1个，请用户按需求选择1个，如需选择多个请另行订购。) 
测温传感器4支（其中1支为备用） 
自来水连接管件1套（管长3米，如连接距离超过3米请在订购前说明 
串口通讯连接电缆1条（线长4米） 
软件安装光盘及说明书合格证书各1份

产品选配装置
方正品牌电脑1套（选配装置需单独订购） 
其它规格试件架（选配装置需单独订购）