# 微机全自动混凝土快速冻融试验机

NJDR型微机全自动混凝土快速冻融试验机产品特点：
1、7寸彩色液晶屏显示，触摸式智能控制，可完全脱离计算机独立工作
2、人性化设计，试验中液晶屏可以实时显示温度变化过程曲线，监控设备工作状态
3、内置嵌入式打印机，试验中可以打印实时数据
4、固态继电器控制，无电场磁场干扰，可保证长期稳定运行
5、下位机大容量内存设置，可存储多组历史数据
6、另配备上位机软件，可将历史数据批量导入电脑中保存，也可以实时控制实验并打印过程曲线，便于工程试验人员分析处理。
NJDR型微机全自动混凝土快速冻融试验机执行标准：
GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》
GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》
JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规程》
JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》
国家电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》
SL352-2006《水工混凝土试验规程》
JG/243-2009《混凝土抗冻试验设备》
JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》
美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》

| 型号 | NJDR-9 | NJDR-5 | NJDR-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 分体机 | 一体机 | 一体机 |
| 主 要 技 术 参 数 | 最大试件容量 | 28件 | 16件 | 10件 |
|  | 温度范围 | -25℃～25℃ |
|  | 温度均匀性 | 各点之间＜2℃ |
|  | 测量精度 | ±0.5℃ |
|  | 显示分辨率 | 0.1℃ |
|  | 外形尺寸室外机 长*宽*高（mm） | 1150*1000*800 | 1710*800*1020 | 1350*900*900 |
|  | 外形尺寸室内机 长*宽*高（mm） | 1120*810*720 |  |  |
|  | 控制电箱尺寸 长*宽*高（mm） | 500*400*200 | 主机集成 | 主机集成 |
|  | 试件尺寸（mm） | 100*100*400 |
|  | 试件桶尺寸（mm） | 120*120*500 |
|  | 试件周围水层厚度 | 3mm |
|  | 整机功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW |
|  | 加热功率 | 3.6KW | 3KW | 2.8KW |
|  | 冷凝器冷却方式 | 风冷 |
|  | 冻融循环周期 | 2.5～4小时，融化时间不小于1∕4冻融周期 |
|  | 中心温度控制 | 8～-17±2℃ |
|  | 液体温度控制 | 液体温度控制高温控制：18～23℃ 低温控制：-23～-18℃ |
|  | 对角线温度控制 | 对角线温度监测箱体内温度极差不超过2℃ |
|  | 二次保护温度控制 | 50℃～-30℃ |
|  | 温度记录仪 | 内置大容量内存存储 |
|  | 冻融循环介质 | －45℃防冻液 |
|  | 冻融循环介质充注量 | 液面高于试块10－15毫米 |
|  | 制冷机压缩机 | 半封闭5HP | 全封闭4HP | 全封闭3HP |
|  | 供电 | 3N380V 50Hz |
|  | 仪器重量 | 220KG | 180KG | 150KG |
| 配置清单 | 主机 | 室内外机各一台 | 一台 | 一台 |
|  | 防冻液（原液） | 65（升） | 50（升） | 25（升） |
|  | 试件架 | 1（个） |
|  | 试验橡胶桶 | 28（个） | 16（个） | 10（个） |
|  | 温度传感器 | 5（支）其中1支为备用传感器 |
|  | 串口通讯线 | 1（条）标配为2米 |
|  | 32*25铝塑接头 | 4（个） | 主机集成 |
|  | 生料带 | 1（卷） |  |
|  | PPR连接管 | 1根5米 |  |
|  | 保温管 | 3（根） |  |
|  | 说明书及保修卡 | 1（份） |
|  | 软件光盘 | 1（张） |
|  | 动弹仪 | （用户选配） |
|  | 方正商用PC机 | （用户选配） |