立式搅拌机的操作规程及维护保养

一、 立式搅拌机的操作规程：

1、操作员工必须熟悉所用设备使用方法，确保安全操作。

2、使用前检视设备及机筒内是否清洁，确保完好清洁，方可使用。

3、设备型号中的数字即为设备的搅拌能力，以公斤为单位。使用设备时，注意不能超量搅拌，以免损坏设备及搅拌不均然而把电机烧坏。

4、往料筒内倒入塑料时，注意不要让其它杂粒及纸屑等进入，必须保持料的纯净。

5、搅拌时间按设备的机筒大小，可设定为3～7分钟，以搅拌2次为宜。

6、设备运转时，必须将筒盖盖上，并锁紧，严禁违反。

7、放出机筒内塑料颗粒时，需注意力集中，以防料溢出盛料筒、袋外。

8、设备出现故障或发出异响时，立即停机并报告班长或设备科人员，班长或设备科人员按设备故障报告、维修程序进行，确认故障排除后方可开机。

9、使用完毕或换料前，关掉设备电源，对设备内外及周围场地进行5S处理，以免混料。

二、立式搅拌机的维护保养保养：

1、每班(次)使用设备后，必须对设备内外及周围场地进行5S处理。

2、每个月对设备的搅拌器转动情况(平衡与磨擦)检视。

3、应把机械安置在通风位置，保证电动机功作热量散发，延长电动机寿命。

4、定期检查皮带是否松驰，应把电机向外调动，直到皮带拉紧为止。

5、定期向轴承加注黄油，保证轴承之间的润滑。

6、机械运转中如发现有故障时，须停机断电源后方可处理。

7、机器运转前应检查桶内浆叶片螺丝是否松动，如松动应加紧固。

8、禁止将工具、硬物、带状物混入桶内。