U3000A型非金属超声波分析仪(一发双收）功能：

检测混凝土的强度、裂缝深度、混凝土匀质性、损伤层厚度、 结构内部缺陷、钢管混凝土内部缺陷；

U3000A型非金属超声波分析仪(一发双收）依据规范：
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS 02：2005）
《超声法检测混凝土缺陷技术规程》（CECS 21：2000）
《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106 —2003）
《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）
《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）
《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）

U3000A型非金属超声波分析仪产品特点： 

实时动态波形显示，屏幕刷新速度30帧/秒以上；
声参量自动判读（声时，波幅，频率全自动）；
接收灵敏度高，穿透距离大（混凝土中最大达10米以上）；
便携式一体结构，适用于现场使用；
交直流两种方式供电，直流电源可连续工作8—10小时以上；
数据分析处理软件完全符合行业规范。

技术参数：（接收方式：一发双收）
仪器型号 SW-U3000A 
接收灵敏度 ≤10μV 
放大器带宽 5Hz～500kHz 
主控单元 专用控制系统 
通道数 双/单通道 
最大采样长度 ≤64k 
幅度读测读范围 0～177dB 
液晶显示 真彩LCD 
通用接口 USB口传输 
扩展功能 无 
整机重量 1.6kg 
供电系统 1.AC:220V±10%； DC:12V(交直流二用)；