QZM型涂料锥形磨适用于各种油漆涂料超微粒的研磨，以及水溶体、油脂体湿式超微粒研磨，QZM型涂料锥形磨是研磨这些材料的理想设备，可从原来100um左右地微粒，经3-5次反复研磨，颗粒可达25um以下。
QZM型涂料锥形磨技术参数:
1.凸膜与凹膜之间的间隙，可在0.01mm至1mm之间任意调整
2.凸膜顺时针方向转速180r/min
3.研磨容量：约50ml
4.电源：三相交流380V50Hz
5.外形尺寸：430×250×300mm
6.QZM型涂料锥形磨质量：约30kg
始料粒度：100μm经5次研磨后试料颗粒细度不大于25μm