SK系列立式砂磨机产品介绍: 
SK系列立式砂磨机由机身、主传动、分散器、进料泵、(无级变速器、)冷却系统、电器等部分组成。广泛应用于涂料、染料、油墨、农药、磁带、造纸、皮革化工等行业的高效分散研磨，SK系列立式砂磨机具有结构简单、起动平稳、送料无级调速、连续生产效率高、换色方便、清洗容易、操作简单等优点。
SK系列立式砂磨机主要技术参数：

| 参数 / 型号 | SK系列 |
| --- | --- |
|  | SK10 | SK20 | SK30 | SK40 | SK80 | SK120 |
| 技术参数 | 筒体容积L | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 |
|  | 主电机功率kw | 3、4 | 7.5、11 | 11、15 | 15、18.5 | 22、30 | 30 |
|  | 泵电机功率kw | 1.5－3 |
|  | 分散轴转速r/min | 1320 | 1320 | 1200 | 1070 | 830 | 700 |
|  | 送料能力L/min | 2-16 | 3-24 |
|  | 冷却水耗量t/h | ＝1 | ＝1.5 | ＝1.5 |
|  | 物料粘度pa.s | ≤2 |
|  | 重量kg | 500 | 780 | 850 | 1300 | 2000 | 3000 |