SDF400型试验多用分散机产品介绍: 
SDF400型试验多用分散机采用国外新技术设计新型产品，该产品集中了搅拌、砂磨、分散多种设备的功能于一体，是实验室人员最理想的实验设备。
本设备采用电子恒力调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有分散叶轮与砂 磨叶盘。能适应实验室不同的试验需要，并可根据显示的转轴速度直接计算搅拌、分散、砂磨叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。
SDF400型试验多用分散机主要技术参数
1、电动机型号：400-80/220 400W 220V 100-8000r/min
2、调速范围：无级恒力调速 100-8000r/min 
3、搅拌分散叶轮直径：ф60mm ф50mm
4、砂磨盘直径：ф60mm ф45mm
5、升降行程：250mm
6、外形尺寸：450×500×800mm
结构
1、 本机采用双轴恒力升降系统，，升降方便。
2、 采用串激整流子电动机，通过智能型电机调速控制仪。对电机 实行无级调速。应用数字PID技术，控制精度高，数字直接显示转轴转速。
3、 分散叶轮和砂磨叶盘与转轴用螺纹直接连接。
4、 由左右夹持器对料筒固定，筒体采用夹套式结构，可通冷却水，用不锈钢材料加工而成。