KS-37型涂料快速分散试验机（蓝魔鬼）简称“快手”，是涂料、染料、油墨等行业实验室理想的试验设备。主要用于物料的分散，效率是砂磨、三辊、球磨等设备的 2 一 3 倍，并可同时做多种颜料与配方的对比试验，大大缩短了试验时间。
KS-37型涂料快速分散试验机（蓝魔鬼）适用于国家标准 GB／T9287 《 颜料易分散程度的比较－振荡法 》 中作为分散设备，还可用于制成冲淡色的涂料来比较颜色着色力的大小。
KS-37型涂料快速分散试验机（蓝魔鬼）主要技术参数：                  
1 电动机： 370W 220V 50Hz 
2 曲轴转速： 630r/min 
3 主轴往复行程： 16MM        
4 上、下最大振幅： 8MM
5 头譬撰动角磨： 30o 
6 外形尺寸： 790x520x1090mm（长 X 宽 X 高） 
7 有夹瓶和夹罐两种型号可供选择