SJ750-M型实验室篮式分散研磨机（电动升降）产品介绍：
实验室小型湿法研磨设备，研磨效果好，性能稳定、高效，清洗方便，便于更换物料，广泛应用于工厂、科研机构、大专院校等湿法研磨实验和颜料、染料、油墨、墨水、色浆、涂料、医药、化妆品等对细度要求较高的行业的小批量试生产。
SJ750-M型实验室篮式分散研磨机（电动升降）产品特点：
1）适用于实验室小量物料的分散和研磨；
2）配进口优质变频器，无级调速；
3）标配2.8L带夹套研磨缸。另备有各种尺寸带夹套的不锈钢研磨容器，可进行冷却或加热；
4）容器在研磨过程中密闭，并可随时通过取样孔取样进行评估；
5）易于清洗，可快速更换物料
6）可选配防爆性能           
SJ750-M型实验室篮式分散研磨机（电动升降）产品技术参数：
电机功率：750W
2）电压：220V 50HZ ,或根据客户要求
3）转速范围：0~2880r/min
4）研磨蓝容积：50ml
5）处理量：800-5000ml(以水为介质)
6）接触物料材质：SS304或SS316L
7）介质黏度：2000cps以下
8）升降方式：电动升降