QGM-65型三辊研磨机是采用国外新技术的新产品，QGM-65型三辊研磨机集中了砂磨、分散、搅拌多种设备的功能于一体，是目前实验室人员中最理想的实验设备。
QGM-65型三辊研磨机采用电子调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有多种砂磨叶盘和分散叶片，能适应实验室不同的试验需要。并可根据显示的转轴速度，直接计算砂磨盘、分散叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。
QGM-65型三辊研磨机主要技术参数
1、电动机：400W 220V 50HZ
2、调速范围：无级调速 0-8000r/min
3、分散叶片直径：Φ50mm Φ60mm
4、砂磨盘直径：Φ45mm Φ60mm
5、筒体容积：1.5升
6、升降行程：200mm