SFJ -400砂磨、分散、搅拌多用机是采用国外新技术的新产品，该产品集中了砂磨、分散、搅拌多种设备的功能干一体，是目前实验室人员中最理想的实验设备。

SFJ -400砂磨、分散、搅拌多用机采用电子调速线路，数字直接显示转轴转速，并配有多种砂磨叶盘和分散叶片，能适应实验室不同的试验需要。并可根据显示的转轴速度，直接计算砂磨盘、分散叶片的线速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系，为大规模投产提供正确的数据。
SFJ-400型砂磨、分散、搅拌多用机主要技术参数
1 电动机：400W 220V 50Hz
2 调速范围：无级调速企 8000r / min
3 分散叶片直径：Φ50mm Φ60mm
4 砂磨盘直径：Φ45mm Φ60mm
5 筒体容积：15 升
6 升降行程：200mm