土工合成材料厚度测试仪用于测定土工布合成材料在不同的压力和规定的受压时间,测试其厚度。
土工合成材料厚度测试仪符合标准：
JTJ/T060-98《公路土工合成材料试验规程》

土工合成材料厚度测试仪技术参数：

| 压脚面积： | 25cm²(压脚直径:φ56.42mm) |
| --- | --- |
| 压脚重量： | 5N(自重:510.2g，四只) |
| 二次压重： | 20kPa±0.1kPa(压脚加压杆:509.8g) |
| 三次压重： | 200kPa±1kPa(压脚加法码:5098.5g) |
| (电子式)百分表： | 0～24mm(最小分度值0.01mm) |
| (机械式)千分表： | 0～1mm(最小分度值:0.001mm) |
| (电子式)秒表： | 最小分度值0.1s |
| 外形尺寸： | 620×310×280mm³ |
| 重量： | 40kg |