GDYQ-201MA型多功能甲醛测定仪原理：基于被测样品中甲醛与显色剂反应生成有色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。仪器由硅光光源、比色瓶、集成光电传感器和微处理器构成，可直接在液晶屏上显示出被测样品中甲醛的含量。
GDYQ-201MA型多功能甲醛测定仪仪器特点：
1、国家标准方法(GB18580-18588-2001等)
2、检测速度15分钟
3、大屏幕液晶中文显示，单片机智能控制，人机交互式操作
4、专用样品前处理设备和一次性试剂盒
5、直接显示样品溶液浓度值
6、可定量检测出纺织品、家具、人造板、胶粘剂、涂料、地毯、壁纸、食品、水质和空气中甲醛含量。 
GDYQ-201MA型多功能甲醛测定仪技术指标：
纺织品： 5.00mg/kg 
家具·人造板： 0.05 mg/L 
胶粘剂： 5×10-3g/kg 
涂料： 1.25×10-2g/kg 
空气： 0.01 mg/m3 

GDYQ-201MA型多功能甲醛测定仪测量范围：
纺织品： 0.00-500.00mg/kg 
家具·人造板： 0.00-5.00mg/L 
胶粘剂： 0.00-0.50g/kg 
涂料： 0.00-1.25g/kg 
空气： 0.00-1.00 mg/m3 
测量精度：5% 
仪器配置：
* 主机1台
* 电热恒温水浴锅1台
* 大气采样器1台
* 电子台秤1台
* 微机接口和数据处理软件一套
* 样品前处理器具1套
* 试剂各一套（每套100次）
注：不提供气候箱法及穿孔萃取法样品前处理装置