S450型甲醛检测仪产品说明
XK-S450系列便携式有毒气体检测报警仪（以下简称报警仪），是一种可连续检测有毒气体浓度，适用于防爆场所要求的本质安全型设备。该探测器为本质安全型产品，符合GB3836.1-2000《爆炸操作指南气体环境电气设备》第1部分：通用要求和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境电气设备》第4部分。
XK-S450系列型检测仪性能优良，强大的声光报警，超大屏幕显示，使用简单，且配有智能化传感器。所有这些特点全部集中在这小而坚固的气体检测仪上。EM系列传感器对有毒气体反应迅速且精确以保证有危害发生时，可以及时为您报警。S450系列是当今工业领域检测气体最灵敏并可报警的检测仪。各种各样的应用环境对气体检测仪来说是一种挑战。在酷热、寒冷、潮湿、肮脏或恶劣的环境中。例如：在石油平台上或矿井，对仪器的使用是种考验。S450系列的设计可以适应这些极端恶劣的工作环境。坚固的防爆阻燃外壳，重量轻，易于携带，也经得住冲击。不管是偶然掉在地上还是无心碰撞，EM系列仍可以进行监测和报警。
S450型甲醛检测仪特点与功能
1．小巧、采用坚固的防爆外壳，具有防水型设计。
2．屏幕LCD液晶显示，可连续连续实时地显示气体浓度，需要背景灯时，可按下背景灯专用键。
3．具有超强的声、光、振动等3种报警功能。
4．采用可充电锂电池供电，待机可长达约一个月左右。
5．报警可有低限、高限、STEL和TWA等多种报警功能，并可据客户需求调整报警值。
6．自动零点与满量程标定等功能。
S450型甲醛检测仪技术参数

| 产品型号 | 检测气体 | 化学式 | 测量范围 | 响应时间 | 基本误差 | 一级报警 | 二级报警 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XK-S450系列 | 一氧化碳 | CO | 0~2000ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 100ppm | 50ppm |
|  | 氧气 | O2 | 0~30.0%Vol | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 22.5ppm | 19.5ppm |
|  | 硫化氢 | H2S | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 15ppm | 10ppm |
|  | 氨气 | NH3 | 0~200ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 50ppm | 25ppm |
|  | 氯气 | Cl2 | 0~200ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 1ppm | 0.5ppm |
|  | 氢气 | H2 | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 50ppm | 25ppm |
|  | 臭氧 | O3 | 0~5ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 1ppm | 0.1ppm |
|  | 苯 | C6H6 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm |
|  | 甲苯 | C7H8 | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%(F.S) | 1ppm | 0.5ppm |
|  | 一氧化氮 | NO | 0~100ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 25ppm | 25ppm |
|  | 二氧化氮 | NO2 | 0~20ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 5.0ppm | 2.0ppm |
|  | 二氧化硫 | SO2 | 0~200ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 5.0ppm | 2.0ppm |
|  | 氰化氢 | HCN | 0~30ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 10.0ppm | 4.7ppm |
|  | 环氧乙烷 | C2H4O | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 10.0ppm | 2.0ppm |
|  | 磷化氢 | PH3 | 0~25ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S | 1.0ppm | 0.5ppm |
|  | 甲醛检测仪 | CH2O | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 1.0ppm | 0.1ppm |
|  | 酒精检测仪 | C2H5OH | 0~1000ppm | ≤30秒 | <±5%（F.S） | 50ppm | 25ppm |