一、BH型电化学甲醛检测仪产品简介及应用： 
BH型电化学甲醛检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。 主要应用于民用建筑室内甲醛检测、建筑材料中甲醛含量检测、以及公共场所室内甲醛检测等具有甲醛挥发场所环境质量的检测。 
二、BH型电化学甲醛检测仪仪器特点： 
-小巧、轻便、坚固 
-声、光报警 
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示 
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 
-安全提示：定期闪灯、声音提示 
-出众的音频声音报警 
-维护费用很低 
-可以支持1、2、3或4种的气体检测 
三、BH型电化学甲醛检测仪技术参数 
检测气体：空气中的甲醛（CH2O） 
量程：0-19.99ppm 
基本误差：＜±1.5%（F.S） 
最小读数：0.01ppm 
响应时间：≤50秒 
传感器寿命：36个月 
电池：3.6V锂离子充电电池 
电池工作时间：连续工作大概200小时左右 
显示：大屏幕液晶显示 
报警：声、光报警 
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL 
防爆标志：Ex ibdIICT3 
防护等级：IP45 
工作温度：-10∽45℃ 
工作湿度：5-90%RH 
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚） 
BH型电化学甲醛检测仪重量：220g(带充电器) 
注：
1．EC代表电化学式传感器；NDIR代表红外传感器；PID代表光离子传感器。
2．以上数据取决于环境条件，气体量程如有要求请与我们联系。
3．技术参数的修改，不作另行通知。

附：内置电化学甲醛传感器资料

测量范围：0～10ppm
最大负载：50ppm
工作寿命：空气中3年
输出信号：1200±300nA/ppm 1）
800±200nA/ppm 2）
分辨率：0.05 ppm
温度范围：-20°C to 45°C
响应时间(T90)：﹤50sec
典型信号漂移：﹤2% si
推荐加载电阻：10 Ohm
偏置电压：不需要
推荐负载值:10Ω
线性度输出:线性
重复性: <2"