XK-400型甲醛检测仪是专门用于室内空气质量检测、卫生防疫、卫生监督、环境保护、环境卫生、劳动卫生和石化等领域检测甲醛含量的直读式仪器。
仪器内有电池供电的内置采样泵，检测元件是高灵敏度、高稳定性、高精确度的电化学传感器，传感器呈线性稳定，结果准确。
XK-400型甲醛检测仪产品特点：
•采用高精度、高灵敏度的电化学甲醛传感器
•自动跟踪零点，满量程漂移、温度补偿
•防高浓度气体冲击的自动保护功能
•全软件自动校准功能，自动归零，操作简便
•内置独立气室，响应时间短
•内置采样泵，采样距离10m以上，流量500-800ml/min
•内置大容量充电电池，超长工作时间
•带背光液晶LCD显示,数字显示，方便夜间使用 
XK-400型甲醛测试仪 
传感器 电化学 
测量范围 0-10ppm、50ppm、100ppm 、500ppm 可定制其他量程 
分辨率 1ppb（0-10ppm）;0.01ppm（0-100ppm）;0.1ppm（0-500ppm） 
精度 ±读数2% 
响应时间 ≤20秒 
恢复时间 ≤40秒 
重复性 ±0.5% 
线性误差 ±1.0% 
不确定度 2%读数±0.1 
零漂 ±2.0%FS/月 
跨度漂移 ≤±2.0%FS/月 
sensor寿命 2年以上 
防爆等级 ExdⅡCT6 
采样方式 连续泵吸式，500-800ml/min 
使用环境 温度：-20～+70℃┆湿度：10%～95%RH 
电源 12V（DC），可充电 
尺寸/重量 180×190×100mm/1.5（Kg） 
标准配置 主机、采样手柄、采样管、充电器