XK-800型甲醛检测仪特点：
* 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
* 高精度、高分辨率，响应迅速
* 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
* 数字LCD背光显示，声光、振动报警功能
* 传感器采用电化学甲醛传感器
* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点浓度校准功能，内置
温度补偿，维护方便
* 宽量程，最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol 、100%LEL
* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新
*便携式甲醛检测仪应用于甲醛浓度检测及甲醛泄漏报警，可以精确进行甲醛含量检测，采用电化学甲醛传感器，具有信号稳定，灵敏度及精度高等优点
XK-800型甲醛检测仪技术参数：
检测气体：空气中的甲醛
检测原理：电化学式
检测范围：0～5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm可选
分 辨 率：0.01ppm（0～100 ppm）；0.1ppm（0～1000 ppm）
检测方式：扩散式、泵吸式可选
显示方式：LCD液晶背光显示
检测精度：≤±3%（F.S）
报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）
响应时间：小于30S
恢复时间：小于40S
工作电源：DC3.6V
电池容量：3.6VDC，1800mA ,带充电保护功能
传感器寿命：两年以上
使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露） 
防爆类型：本质安全型
防爆标志：Exia II CT6
防护等级：IP65
外型尺寸：125×52×30mm(L×W×H)
标准附件：说明书、充电器、包装彩盒（中性可选）
可选附件：0.8m采样手柄1根、仪器箱1个