BH4型泵吸式甲醛检测仪是一种高性能及多功能气体检测仪。可以灵活配置检测单种或多种有毒有害及可燃性危险气体。
BH4型泵吸式甲醛检测仪采用防爆结构设计，采用高精度进口传感器，可以瞬时检测到氧气、可燃气体和有毒气体的存在，您可以根据需要选择扩散式或泵吸式进行采样，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
BH4型泵吸式甲醛检测仪特点
-液晶显示、瞬时值、峰值、平均值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-出众的音频声音报警，具有两级报警
-安全提示：定期闪灯，声音提示
-配有充电器，携带方便，坚固耐用
-维护费用低
-可带数据存储（选配）
BH4型泵吸式甲醛检测仪技术参数
检测气体：空气中的甲醛（CH2O）
量程：0-20.00ppm
基本误差：＜±1.5%（F.S）
最小读数：0.01ppm
响应时间：≤50秒
传感器寿命：36个月
电池：3.6V锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作大概200小时左右
显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防爆标志：Ex ibdIICT3
防护等级：IP45
工作温度：-10∽45℃
工作湿度：5-90%RH
尺寸：180mm（长）×110mm（宽）×80mm（厚）
重量：1Kg（带充电器）

注：
1．EC代表电化学式传感器；NDIR代表红外传感器；PID代表光离子传感器。
2．以上数据取决于环境条件，气体量程如有要求请与我们联系。
3．技术参数的修改，不作另行通知。