GDYQ-303S型现场氨测定仪的原理是基于被测样品中氨与显色剂反应生成蓝绿色化合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。可直接在测量仪上读出氨的含量。
GDYQ-303S型现场氨测定仪仪器特点：
采用国家标准方法（GB/T18204.26-2000），可直接读出氨浓度。
可现场快速检测气体、液体和固体样品中氨。
化学试剂盒显色，样品和试剂用量少，可减少并防止二次污染。
交直流两用，内置锂离子电池，充电3.5～4小时可连续工作8小时。
仪器置于铝合金箱中，体积小、重量轻，操作简单，携带方便。
GDYQ-303S型现场氨测定仪技术指标： 测量范围： 0.00～5.00mg/m3（采样量为5升） 
测量精度： 10% 
测量方法： 采用国标靛酚蓝试剂方法 
工作环境温度： 5～40℃ 
铝合金携带箱： 470×370×100mm 
重量： 5kg