XK-800型便携式苯检测仪泵吸式检测,主动吸气,反应更快,测量更准确,苯检测仪检测范围：0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000 ppm、50000 ppm可选分 辨 率：0.01ppm（0～100ppm）；0.1ppm（0～500 ppm）； 1ppm（0～50000 ppm） 
 XK-800型便携式苯检测仪特点： 
* 整机体积小、重量轻，防水、防尘、防爆、防震设计
* 高精度、高分辨率，响应迅速
* 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
* 数字LCD背光显示，声光、振动报警功能
* 传感器采用具有世界一流水平的进口原装电化学传感器
* 上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能
* 内置温度补偿，维护方便
* 数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
* 外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新
 XK-800型便携式苯检测仪技术指标： 
检测气体：苯
检测原理：电化学式
检测范围：0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、10000 ppm、50000 ppm可选
分 辨 率：0.01ppm（0～100ppm）；0.1ppm（0～500 ppm）； 1ppm（0～50000 ppm）
检测方式：泵吸式
显示方式：LCD液晶背光显示
检测精度：≤±3%（F.S）
报警方式：声光、振动报警、电源欠压报警
响应时间：小于30S
恢复时间：小于40S
工作电源：DC3.6V
传感器寿命：3年
使用环境：温度-20℃~+70℃；相对湿度≤95%RH（非凝露）
电池容量：3.6VDC，1800mA ,带充电保护功能 
防爆类型：本质安全型
防爆标志：Exia II CT6
防护等级：IP65
外型尺寸：125×52×30mm(L×W×H)
可选配件：0.8m采样手柄一根
重 量：200g