ToxiRAE Plus PID 是世界上首个具有数据记录功能的超小型光离子化检测器 (PID)。它的小型设计使它具有 ”全方位” 的个人级 PID/VOC 检测器功能，可持续10小时即时监测易挥发性有机化合物 (VOC)。ToxiRAE Plus PID 是一个非常便利的工具，可在暴露过量时发出警报。其应用包括在有害物质，环境清洁或工业应用中检测 VOC 值。
PGM-30型挥发性有机化合物(TVOC)检测仪主要特点
•体积小，重量轻，可在工作中装在口袋里提供保护
•无需任何工具，便可以在数秒钟内卸下 ToxiRAE Plus PID 的灯和传感器，简化了维护工作
•PGM-30型挥发性有机化合物(TVOC)检测仪仪器具有用户友好的操作屏幕，使用简单方便，能够灵活应对复杂操作
•能够比任何其它 PID 检测到更多化学物质：由于存储了超过38个修正系数，并拥有世界上最大的修正系数打印列表 (300+)，因此比起任何其它 PID，RAE Systems 能够精确测量更多的电离化学物质
•该标准橡胶护套有助于确保 ToxiRAE Plus PID 在经常碰撞的恶劣环境下正常使用
•大键盘，即使佩戴3层手套，也可进行操作
•带背光的易于读取的显示器
•最多可存储67个小时的数据，每隔一分钟即向PC下载一次数据 (带有数据记录选项)
•可改变音频报警信号的报警条件，包括 STEL，TWA 和高低峰值
PGM-30型挥发性有机化合物(TVOC)检测仪应用
•环境
•工人个人保护设备(PPE)决策
•垃圾填埋
•有害物质/国土安全
•初始PPE (个人保护设备) 评估
•周界设置和维护
•工业卫生, 工厂卫生与安全
•密闭空间入口
•室内空气质量 (IAQ)
•遵守工人暴露研究/允许暴露限度 (PEL)
•精炼厂和石化厂, 包括近海钻探和工厂关闭
•船坞和海运
•纸浆和造纸行业
•喷漆和涂层操作
PGM-30型挥发性有机化合物(TVOC)检测仪技术指标：

| 测量范围： | 0～99.9ppm、100～1999ppm |
| --- | --- |
| 分 辨 率： | 0.1ppm / 1ppm |
| 精 度： | ±2ppm或读数的10％（<1000ppm） 20％（>1000ppm）（用100ppm异丁烯校正） |
| 检 测 器： | PID光离子化检测器（标准10.6eV或可选择9.8eV/11.7eV灯） |
| 显 示： | 液晶显示及LED背景灯 |
| 标 定： | 零点与标准气体两点校正 |
| 按 键： | 一键操作，两键编程 |
| 直接读数： | 瞬时值、峰值、电池电压、STEL、TWA |
| 安全级别： | 本质安全，美国UL和加拿大cUL（I级、I类、A、B、C、D组），欧洲ATEX（EEx ia II C T4） |
| 报警设置： | 单独设置TWA、STEL和峰值的报警界限值 |
| 声光报警： | 90dB蜂鸣器，LED闪动 |
| 报警模式： | 持续报警或自动重置 |
| 数据采集： | 可存储4000个数据，并可通过PC机的RS232接口传输包括时间、日期、用户编号、被测地点编号等数据 |
| 电 源： | 镍镉充电电池或2节AA碱性电池（可连续工作10小时） |
| 使用环境： | -10℃-40℃ 0-95％相对湿度（无冷凝） |
| 体 积： | 152mm × 44mm × 25mm |
| 重 量： | 180g（含充电电池） |