主要应用场所：
NKC型便携式一氧化碳(CO)检测仪主要用于企业内部车间厂房空气质量，以及环保，卫生防疫系统监测公共场空气中的CO浓度。快速准确地对宾馆，商场，医院，影剧院等公共场所中的CO浓度进行测定。
NKC型便携式一氧化碳(CO)检测仪技术参数： 
量程：0-100% 
工作温度：-5℃～+40℃ 
工作湿度：10-80%RH 
预热时间：小于5分钟 
响应时间：T50小于5秒 
T60小于6秒 
T90小于10秒 
供应电源：直流18V～30V，最大功耗0.9瓦 
输出：电压桥式输出 
线性误差：小于5%满量程 
传感器寿命：5年以上（正常状态） 
零点漂移：时间：小于+3%满量程/年 
温度：小于+1%满量程 
湿度：小于+1%满量程 
灵敏度漂移：时间：小于+3%满量程/年 
温度：小于+3%满量程 
湿度：小于+2%满量程 
传感器重量：185克（不包括接线盒） 
结构材料：防腐聚酯外