便携式余氯检测仪     价格：1880元

一. 便携式余氯检测仪用途：  
YL-1AZ便携式余氯检测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的余氯达到规定的水质标准。

二. 便携式余氯检测仪原理：  
本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。  
三.便携式余氯检测仪技术指标： 　　　　　　　　　　　
1.测量范围：0-2.5mg/L                               
2.电源电压：DC9V  
3.分辨率：0.001mg/L  
4.重复性：±1%  
5.线性误差：±（5％FS+1个字）

四.特点： 
1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后十几秒即可读数，数字显示余氯的值。
3.本公司特制的专利技术LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。

4.主机内置大功率锂电池和电源适配器，适用于实验室或野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。

5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.001mg/L。

6.融合多项自主设计专利成果，技术先进，符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。