NDJ-5S数显粘度计可测定牛顿型液体的绝对粘度或选用粘度计数据处理软件精确测量或全面分析非牛顿型液体的表观粘度。

 NDJ-5S数字式粘度计采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示，具有转速平稳、准确性好、程序化设计、操作简便、出错报警等功能，屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及被测液体的温度等信息。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国内同类型先进水平。 

数显粘度计主要特点：
①. 测量数据直接液晶屏上显示无需二次计算。
②. 采用16位微电脑处理器为核心的步进电同高细分驱动、液晶背光显示。
③. 采用程控电机控制，市电频率变化不影响测量精度。
④. 整机一机化设计，操作方便。
⑤ .仪器可提供测试低粘度选件“0号转子”用来精确测试范围0.1~100mpa.s的粘度值。
⑥. 可选择温度探头，实时测量被测试样的温度。
⑦. 带有RS232接口（或选配USB接口），可输出数据，连接外部设备。
⑧. 可选配数据处理软件，能实时记录粘度随时间、转速或转子（剪切速率）、温度的不同而发生的变化，这对了解非牛顿液体的粘度大小和流变特性提供了很好的方法手段。

数显粘度计基本参数：

| 显示方式 | 数字式 |
| --- | --- |
| 转子转速 | 6、12、30、60（r/min） |
| 转 子 | 1、2、3、4 （0#转子选配） |
| 测量范围mPa.s | 0.1 - 100,000（10万），10以下需选配0#转子） |
| 测量误差 | ±1%（牛顿液体） |
| 温度测量 | 选件 |
| 数据输出接口 | RS232C |
| 外形尺寸 | 300 × 300 × 450（mm） |

粘度计专用恒温槽

采用最新的高性能单片微机控制、自整定PID调节，进口铂电阻测温，控温精度高、波动度小。
详细技术参数：

| 型 号 | CH1006N | CH1506N |
| --- | --- | --- |
| 温度范围℃ | 室温＋10 ～ 100 | 室温＋15～150 |
| 温度波动度 | ± 0.05 ℃（ 水或≤50mPa.s的低粘度硅油） |
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 内胆容积 | 6 升 |
| 开口尺寸 | Φ75 × 150mm（直径×深） |
| 泵循环方式 | 外循环 | 内循环 |
| 泵流量 | 10升（可调节） |
| 功率 | 1.5（KW） | 1.8（KW） |
| 外形尺寸 | 190 × 340 × 365mm （长×宽×深） |

低温恒温槽

主要特点有：
1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术，控温精度高、稳定时间短；
2、有断偶保护功能，防止仪器失控；
3、有液位保护装置，能有效防止加热管空烧引起的各种故障；
4、上限超温报警功能，可自己设定，超出范围，即刻报警；
5、仪器工作稳定可靠，操作非常方便；
6、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢，耐腐蚀，易清洁； 
7、DC系列是普通低温恒温浴槽，控温精度为0.1℃，波动度为0.05℃，温度范围从-80℃～100℃，容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶，各项参数清晰明了，美观漂亮；

低温恒温浴槽都可以既在水槽内直接进行恒温试验，也可以利用外循环功能，通过与其他设备连接的软管，将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。
广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域，为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源，是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。

| 型 号 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度范围℃ | -5～100 | -10～100 | -20～100 |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ± 0.05℃（水或纯乙醇） |
| 控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 |
| 内胆容积 | 6L |
| 开口尺寸 | 145 × 145 × 150（长×宽×深）mm |
| 泵循环方式 | 外循环 |
| 泵流量 | 10L |
| 制冷方式 | 压缩机制冷 |
| 外形尺寸 | 340 × 405 ×670（长×宽×深）mm |