DGG9240A/9420A立式电热鼓风干燥箱

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

产品特点

1.采用具有控温保护、带有定时功能的数字显示微电脑控制器，控温精确可靠。

2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。

3.立式、垂直强迫对流，进口原装风机，工作室温度均匀。

技术参数

| 型号 | 立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列 |
| --- | --- |
|  | 9240A | 9420A |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 控温范围 | DGG-9000系列：RT+10℃～200℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 输入功率 | 2100W | 3200W |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 内胆尺寸(mm) | 500×600×750 | 600×550×1300 |
| 外形尺寸(mm) | 690×780×1100 | 780×760×1800 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 |
| 定时范围 | 1～9999 minutes |

注：性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

DGG-9240A                        DGG-9420A