DZF-6090型真空干燥箱

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛地应用于制药、电子和化工行业。

产品特点

1.带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。

2.长方体工作室，使有效容积达到最大。

3.钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。

4.箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

5.工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，确保产品经久耐用。

6.此款型号标配4L真空泵。

| 型 号 | 真空干燥箱DZF系列 |
| --- | --- |
|  | DZF-6090 |
| 电源电压 | 220V 50Hz |
| 输入功率 | 1400W |
| 控温范围 | RT+10℃～250℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 达到真空度 | <133Pa |
| 工作环境温度 | 5℃～40℃ |
| 内胆尺寸(mm) | 450*450*450 |
| 外形尺寸(mm) | 610*660*1400 |
| 搁 板 | 2块（独立温控） |
| 工作室材料 | 不锈钢（1Gr18Ni9Ti） |
| 定时范围 | 1～9999 minutes |