WBF-Ⅲ手表式近电报警器

产品型号: WBF-Ⅲ手表式近电报警器

验电手表说明书:

手表式近电报警器产品俗称：电工表，近电报警表，验电表，近电报警器。
手表式近电报警器具有时间计数和非接触式感应到电场就产生音响报警的功能。当您佩戴手表式近电报警器而误入带电区和误攀带电杆时，手表式近电报警器能及时发出连续的音响报警信号，提醒作业人员注意危险，防止由于错觉和失误造成的触电伤亡事故。经过电力、铁路、油田、化工、煤矿等部门多年使用，证明具有保证人身安全的作用，产生了良好的经济效应。
手表式近电报警器同时也是一个很好的民用产品。它外观就是一只普通的手表，它可以在非接触到导线的情况下,用来临时检测交流100V以上的火线有没有电。并可以在一段通电导线上，检测到使整个线路的断电点。
手表式近电报警器报警部分采用具有我公司自主知识产权的报警电路，计时部分选用进口机芯。男表采用双电源供电（计时电源和报警电源），计时准确、报警性能稳定、款式新颖，是广大电业职工理想的警告型辅助安全用具，同时也是家庭必备的。
一、产品的主要技术指标
1、适用电压范围：交流220V－500KV
2、报警距离：符合电力部行业标准DL409-91《电业安全工作规程》的规定。
3、报警音量：≥65dB(0.3m)
二、产品特点
1、适用电压范围广。 2、报警准确、可靠。 3、体积小，佩带方便。
4、是近电报警和准确计时的两用手表。 5、外观精美。
三、注意事项
1、佩带手表式近电报警器上岗前必须在220V交流电上进行使用前的试验(确认该报警器处于正常工作状态)。
2、严禁将报警器用于低一个电压等级的电压报警上，以防实际报警距离小于安全距离。
3、作业时作业人员应严格遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。
四、双历功能和防水功能
请参阅说明书和出产标签。
五、保修和维修
本产品保修期为一年，从用户购买日算起，保修期内，对于非用户过失出现的故障，用户凭保修卡，本公司免费修理。对于超过保修期的产品，仅收取维修所需的材料费和邮寄费。

上海苏特电气有限公司

公司地址 ： 上海市共康路1018号

电话 ： 021-56412027  传真 ：021-56422486

E_mail　：sute@56412027.com

网址 ： http://www.56412027.com