一、产品概述

ZB-B白度仪是测定物体的白度的专用仪器。广泛应用于纸张纸板、纺织印染、油漆涂料、化工建材、塑料制品、水泥、碳酸钙粉末、陶瓷、搪瓷、瓷土、滑石粉、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物体的白度测量。

仪器具体功能如下：

1.测定ISO白度（ISO Brightness，即R457白度），对荧光增白的试样，还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。

2.测定明度刺激值。

3.测定不透明度。

4.测定透明度。

5.测定光散射系数和吸收系数。

6.测量油墨吸收值。

二、执行标准

ISO 2469《纸、纸板和纸浆---漫反射因数的测定》

ISO 2470《纸及纸板—白度测定法（漫射/垂直法）

ISO 2471《纸和纸板---不透明度（纸背衬）的测定---漫反射法》

ISO 9416《纸张 光散射和光吸收系数的测定（Kubelka-Munk）》

GB/T 7973 《纸、纸板和纸浆 漫反射因数测定（漫射/垂直法）》

GB/T 7974 《纸、纸板和纸浆亮度（白度）的测定（漫射/垂直法）》

GB/T 2679《纸透明度的测定法》

GB/T 1543《纸和纸板  不透明度（纸背衬）的测定（漫反射法）》

GB/T 10339《纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收系数的测定》

GB/T 12911《纸和纸板油墨吸收性的测定》

GB/T 2913《塑料白度试验方法》

GB/T 13025.2《制盐工业通用试验方法，白度的测定》

GB/T 5950《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》

GB/T 8424.2《纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器评定方法》

GB/T 9338《荧光增白剂 相对白度的测定 仪器法》

GB/T 9984.5《工业三聚磷酸钠试验方法 白度的测定》

GB/T 13173.14《表面活性剂 洗涤剂试验方法 粉状洗涤剂白度的测定》

GB/T 13835.7《兔毛纤维白度试验方法》

GB/T 22427.6《淀粉白度测定》

QB/T 1503《日用陶瓷白度测定方法》

FZ-T50013《纤维素化学纤维白度试验方法 蓝光漫反射因数法》

三、主要性能特点

- 仪器外观新颖结构紧凑，先进的电路设计有效的保证测量数据的准确度和稳定性

- 仪器模拟D65照明体照明。

- 仪器采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径150mm，测试孔直径30mm（19mm），设有光吸收器，消除试样镜面反射光的影响。

4.采用大屏幕高象素的液晶显示模块，中文显示并提示操作步骤显示测量及统计结果，友好的人机界面使得仪器操作简单方便

5.仪器增加了打印机并采用进口热敏打印机芯，无须使用油墨和色带、工作时无噪音、打印速度快等特点

6.本仪器配有标准RS232接口，可配合微机软件进行通讯

7.仪器有断电保护，校准数据断电后不会丢失

四、主要技术参数

| 参数项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 零点漂移 | ≤0.1% |
| 示值漂移 | ≤0.1% |
| 示值误差： | ≤0.5% |
| 重复性误差 | ≤0.1% |
| 镜面反射误差 | ≤0.1% |
| 试样尺寸 | 测试平面不小于Φ30mm ，厚度不超过40 mm |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 360ⅹ264ⅹ400 |
| 净重kg | 20 |