## Slide 1
目录 CONTENT
三包凭证
操作指南
用户须知······················································································10
维修信息卡··················································································12
服务指南······················································································13
警告·································································································1
操作说明························································································3
常见问题排除················································································7
面板介绍························································································2
有害物质元素表············································································8

## Slide 2
警告 CAUTION
在使用本记录仪前，请务必仔细阅读本说明书。
请在额定参数范围内使用和操作本记录仪，否则可能损坏本机。
不建议长期在潮湿、低温或高温环境中搁置或使用，否则可能会造成损坏或者会缩短产品的使用寿命。
合适的充电的环境温度是在0~45℃之间，在此环境温度范围之外对电池充电可能导致电池的性能变差或寿命的减短。
请务必使用本记录仪配备的电源适配器对本机充电,充满电后应停止充电，禁止长时间持续充电，从而防止电池浮充。
禁止对外置电池进行拆解，也应避免尖锐物体接触到外置电池。
如多次长时间不能充满电，应停止充电并请联系当地代理商或拨打400-697-5552咨询。
请小心使用，不要跌摔本机，否则可能会造成损坏。
如果该记录仪已经损坏，请不要再做任何操作，并请联系当地代理商维修。
· 1 ·

## Slide 3
面板介绍 PANEL INDICATORS
· 2 ·
正面
反面
1. 录音咪头
2. 对讲键
3.光感应器
4.录音键
5.电源键
6. USB接口
7. HDMI接口
8.电池仓门
9. 触点接口
10.重要视频键
11.拍照键
12.状态指示灯
13.摄像键
14 红外夜视灯
15. 镜头
16. 喇叭
17.关屏键
18.左向键
19.播放/暂停键
20.右向键
21.菜单/返回键
22. LCD显示屏
23.复位键
24.背夹扣

## Slide 4
开机/关机
在关机状态下，长按电源键（5）3秒，“嘀”一声响，即开机LCD显示并进入待机状态，同时绿色灯常亮；在开机状态下，长按电源键（5）3秒，“嘀嘀”两声响，即关闭主机，并保存相关信息资料，同时绿色灯熄灭。
摄像
在开机预览状态下，按左向键（18）或右向键（20），调整镜头焦距，再按一下摄像键（13），“嘀”一声响，即开始摄像，LCD上方出现闪动的“ ”图标和摄像时间，LCD显示正在摄录的镜头画面，且红色灯闪烁；在摄像状态中，按一下摄像键（13），“嘀嘀”两声响，即完成摄像，并退出摄像状态，同时保存所拍摄的画面信息，红色灯熄灭。
开机即录
在关机状态时，长按摄像键（13）3秒钟，则开机即开始摄像。
预录
在开机预览状态下，长按摄像键（13）3秒“滴”一声进入预录模式，此时LCD的左上角会出现预录状态符号“ ”，预录时长小于等于30秒。在预录期间，按一下摄像键（13）机器开始录像，再按一下摄像键（13）机器结束录像。在预录模式中，长按摄像机（13），退出预录模式。
重要视频标记
在摄像过程中，按重要视频标记键（10），“嘀”一声响，同时，LCD左上角出现“ ”图标，即可将当前视频标记为重要，在本机回放时，该视频会有“重要”的标志；在电子证据管理系统中可快速找到相应的视频文件。
摄中拍
在摄像状态中，也能按拍照键（11）进行拍照操作。
拍照
在开机预览状态下，长按左向键（18）或右向键（20），调整镜头焦距，通LCD取景器选定要拍摄的画面，再按一下拍照键（11），“咔”一声响，即完成一次拍照操作，并保存拍摄的照片。
操作说明 OPERATION
· 3 ·

## Slide 5
连拍
通过单机管理软件，将记录仪设置为连拍模式。，在开机预览状态下，长按左向键（18）或右向键（20），调整镜头焦距，通过LCD预览选定要拍摄的画面，按一次拍照键（11）， “咔咔咔咔咔”5声响，即完成一次连拍操作（一次拍摄5张照片），并保存拍摄的照片。
■定时拍
通过单机管理软件， 时间格式是： 时：分：秒，设置后，记录仪时钟与设置时间一致时，记录仪自动拍1张照片（每24H循环执行一次）。
■延时拍
延时拍照时间5s、10s两档可设置。通过单机管理软件，设置延时拍照参数后，按下记录仪拍照键（11），记录仪拍1张照片，然后隔5s/10s（当前设置的延时时间）后再拍第二张照片。在记录仪延时过程中按拍照键，此时延时时间从最后一次按拍照键开始计时。 备注：延时拍照时长误差在2s内。
录音
在开机预览状态下，短按一下录音键（4），“嘀”一声响，即开始录音，LCD上方出现闪动的“ ”图标和录音时间，同时黄色灯闪烁；在录音状态中，按一下录音键（4），“滴滴”两声响，即完成录音，并退出录音状态，同时保存录音信息，黄色灯熄灭。
开/关屏、屏幕亮度调节
在开机预览状态或摄像过程中，按关屏键（17），则关闭LCD显示；再按一下关屏键（17），则开启LCD显示。长按播放/暂停键（19），LCD出现亮度条，按左向键（18）和右向键（20），可调节屏幕亮度。
TV OUT
关机状态下，连接TV OUT专用输出线，然后按住关屏键（17）再开机，则记录仪开机自动切换为TV OUT状态，记录仪显示屏关闭；再按关屏键（17）可进行TV OUT与记录仪显示屏显示的相互切换。
数据气囊
先通过菜单打开数据气囊开关，此时LCD上方会显示“ ”图标，记录仪在录影过程中，受到撞击、跌落等冲击时，会自动将当前所录制的视频标记为重要视频并停止录影及保存，然后自动开启下一段录影。
· 4 ·

## Slide 6
预览与回放
在开机预览状态下，按一下菜单/返回键（21），进入文件预览界面，如右图，再按左向
键（18）或右向键（20）选择需要的视频、音频或照片文件，再按播放/暂停键（19），
进行视频回放和照片预览；同时在视频回放或照片预览时，按左向键（18）和右向键（20）
可实现视频回放的快进和快退，以及照片的上下翻页；短按播放/暂停键（19）则可暂停视
频回放，短按重要视频键（10）进行照片放大查看，短按拍照键（11）进行照片缩小查看；
按菜单/返回键（21）则返回到上一级界面，直至返回到预览状态。
智能红外切换
当传感器检测到环境光线变暗时，会自动切换镜头的红外滤光片，同时开启红外灯，以补充光线；当环境光线变亮时，又自动切回镜头的红外滤光片，同时关闭红外灯。如果通过单机管理软件将记录仪红外模式设置为“手动红外”，则可按播放键/暂停键（19），手动开启和关闭红外灯。
一键切换分辨率
在开机预览状态下，长按菜单/返回键（21），可以切换记录仪摄像分辨率480P/720P/1080P。
■移动侦测
通过单机管理软件，将移动侦测功能设置为“开”。在开机预览界面，记录仪侦测到镜头前方有物体移动时即开始录像，三分钟后自动停止录像并标记保存为重要视频，然后再次进入移动侦测状态。
■一键回放
在开机预览状态下，短按重要视频按键（10），记录仪进入最新摄录视音频/音频/图片文件的回放界面。
■防误操作
记录仪在摄录、录音状态可通过长按关屏键锁定按键，按键锁定后录影键、录音键、拍照键、重要视频键、电源键、PTT按键无效；再长按关屏键解锁，解锁后按键功能恢复正常。
· 5 ·

## Slide 7
对讲送话
在主机HDMI口连接外置对讲机时，按住对讲键（2）不放进行对讲发送；放开对讲键（2）进行对讲接收。
复位
开机状态下，如果出现系统死机，操作无法响应等情况时，通过复位孔，用尖锐的针状物体按一下复位键（23），实现主机的强制复位并关机。
录音录像一键切换
录像时按录音键（4），即停止录像并保存视频文件，然后即开始录音。录音时按录像键（13），即停止录音并保存音频文件后，然后即开始录像。
一键回放
在开机预览状态下，短按重要视频按键（10），记录仪即进入最新摄录的音频/音频/图片文件的回放界面。
充电
当电池电量低时，通过USB接口（6）连接电源适配器，给主机充电，此时电源指示灯显示红色，当指示灯变为绿色时，表明电池已充满。
电池电量指示
A. 满电时，在LCD显示屏右上角，显示绿色满格电池标志；
B. 电池电量剩余50%时显示绿色两格电池标志；
C. 电池电量剩余20%时显示黄色一格标志；
D. 电池电量剩余5%时出现电池欠压报警，电池标志为红色无格并闪烁，此时屏幕提示出现“电量低”字样，同时扬声器发出“滴滴”两声响，随后每隔30秒提示一次，直到自动关机。
注意：请务必使用本机配备的电源适配器对电池充电，否则可能会造成损坏。
· 6 ·
由于我们致力于不断改善产品，有可能某些细节说明与实际产品不符，在此种情况下，请以实际产品为主，谢谢！

## Slide 8
常见问题排除 TROUBLE SHOOTING
· 7 ·
故障现象 | 可能原因 | 解决方法
主机不开机 | 1.电池电量不足； 2.电池出现保护状态。 | 1.请重新充电后再开机使用，如仍然不开机，请充电约10秒后断开，以激活受保护的电池，再重新持续充电一小时以上之后再尝试开机，充电时请注意充电指示灯是否点亮。 2. 用尖锐的针状物体（如：笔尖、牙签、曲别针等）按一下复位键（25），再重新开机。 3. 如仍然不开机，请咨询客服人员，或联系当地代理商。
使用过程中死机，按键无反应 | 1.操作不当导致程序混乱； 2.程序软件出现保护。 | 用尖锐的针状物体按一下复位键（23），再重新开机。
主机开机黑屏 | 1.可能按下了关屏键（17）； 2.程序软件出现保护； 3.显示屏损坏。 | 1. 再按一下关屏键（17），即回复显示。 2. 用尖锐的针状物体按一下复位键（23），再重新开机。 3. 如仍然黑屏，请咨询客服人员，或联系当地代理商。
日期显示不正确 | 未校验日期和时间。 | 1.请将记录仪接入采集工作站，记录仪会自动和采集工作站同步时间。 2.请将记录仪连接电脑并打开记录仪单机管理软件，输入记录仪密码后将自动和当前电脑时间同步。
记录仪连不上电脑，提示“请重新连接设备！” | 1.管理软件的版本太旧； 2.驱动没有加载好； 3.USB线或电脑USB口不良。 | 1. 重新到警翼官方网站下载最新版本管理软件。 2. 依次打开：右键点击“我的电脑”-“属性” -“硬件”-“设备管理器”-“通用串行总线控制器”，查看是否出现有“Ambarella Evalution Board”或“Security Video Recorder”（如未出现，请按复位键（23），再重新连接），如该设备中出现黄色叹号，则点击右键选择“更新驱动程序”，再选择“自动安装软件”，待驱动安装完成即可。 3. 更换USB线或USB插口连接试用。
视频文件在电脑播放无声音 | 视频播放软件解码出错。 | 请使用警翼专用视频播放器（安装光盘中的播放器软件，或登陆警翼官方网站，下载播放器）。
记录仪文件夹无法打开 | 移动磁盘可能中毒，导致文件夹被隐藏。 | 1. 请用杀毒软件扫描查杀病毒，然后右键“DCIM”文件夹，点击“属性”，把“隐藏”打的√去掉。 2. 如DCIM文件属性无法操作，则在电脑命令提示符窗口（cmd）输入attrib -s -h “h：/*” /s /d （H为你U盘的盘符），回车即可。
忘记记录仪管理软件的密码 |  | 请咨询客服人员，获取动态密码后，立即修改密码。