HG-2510系列轴承振动检测仪

概 述
     滚动轴承和齿轮箱的振动既含有高频冲击振动，又含有低频振动。检测此类振动时，既要检测高频冲击振动，又要关心低频振动烈度，通过无量纲的脉冲指标来进行状态判断更为有效。HG-2510正是基于以上思想设计而成，它既可以测量振动烈度，又可以测量高频加速度的峰值和平均值，从而获得高频加速度的脉冲指标。另外还提供轴承，齿轮高频绝对判定标准和低频振动烈度标准(ISO-2372)来帮助判别轴承和齿轮状态。

特点

■ 低频振动烈度测量 ■ 高频冲击振动测量

技术指标

■ 显 示：三位半液晶显示 ■ 测量范围： 振动速度有效值（Lo RMS） 0.0～199.9mm/s 振动加速度平均值 （Hi AVE） 0.0～19.99 振动加速度单峰值 （Hi PEAK） 0.0～199.9 ■ 测量频率：Lo档：5Hz～1KHz Hi档：中心频率32KHz±2KHz ■ 精 度：±5%±2个字（振动速度） ■ 电 源：9V叠层电池1节（可连续使用约30小时）， 具有自动关机功能 ■ 体 积：185×72×32(mm) ■ 重 量：195g

计量 相关仪器：硬度计，粗糙度仪，电子天平，超声波测厚仪，电火花检测仪，温度计，推拉力计，磁粉探伤仪，红外线测温仪，超声波探伤仪，瓶盖扭力计，紫外线灯，可见光分光光度计