HG-6800系列交直流电机故障诊断仪

概 述
     hg-6800系列电机故障诊断仪应用了“I/F”法技术，即：对于纯感性线圈，电源电压U不变的条件下，电源频率（F）加倍，电流（I）将减半；通过这一方法可以快速、准确地判断电机绕组品质及各相间平衡情况。同时兼有对地绝缘测量、功率因数角、电容测试等功能，又可以通过电缆线进行远距离测量，从而对电机进行综合测试，从根本上解决了目前在电机故障判断上的猜测行为。

特点

定时关机，低功耗设计，大容量充电电池，自动低电压充电提示；重量轻，携带方便。

测量范围

阻抗(Z)：3～1000Ω 电感(L)：0.28mH～1.8H 电容(C)：60nF～100μF 功率因数角(ф)：0～90o 对地绝缘：0～∞Ω 对地绝缘显示：HG-6801/6802 0～20MΩ ≥20MΩ 高位显示“1” HG-6803 0 ～200MΩ ≥200MΩ 高位显示“1” 测试频率：100/200、 300/600、900/1800、2400/4800(Hz) 体积：185×100×45(mm) 重量：600g

选型