日本多功能系列PID温度控制器

| ◆产品型号： | TTM-000 |
| --- | --- |
| ◆產品名稱： | 多功能PID温度控制器 |
| ◆特色： | 1.长度仅77mm,多达6款尺寸 | 2.优先参数功能 |
|  | 3.可选用AC/DC24V电源 | 4.定时器功能 |
|  | 5.BLIND隐藏参数功能 | 6.数位PV滤波 |
|  | 7.拥有AUTO-TUNING功能 | 8.加热/冷却功能 |
| ◆应用： | 包装机、食品机、保温箱、焚化炉、烤箱、农业、 干燥机、干燥工业制纸业、医疗设备、化学恒温水槽 |
| ◆规格：．尺寸 | 24X48,48X48,48X96,72X72,96X48,96X96(mm) |
| ．输入信号 | 热电偶(K,J,R,N,S,B),R.T.D(PT100,PT1000)0-5V,1-5V,0-10V,4-20 mA |
| ．输出信号 | RELAY接点/SSR驱动电压/0-10V/4-20mA |
| ．附加功能 | 第二组警报 | Relay(第二组输出) |
|  | SSR驱动电压(第二组输出) | 第三组警报 |
|  | CT断线输入功能 | DI数字输入功能) |
|  | 通讯功能RS-485 | AC/DC24V电源(指定) |

- 订购方式:

型 号     输入     输出1    选用功能

TTM--□----- □ --   □ --  A□□□□

| 型号 | 002 | 24×48㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 004 | 48×48㎜ |  |
|  | 005 | 96×48㎜ |  |
|  | 006 | 48×96㎜ |  |
|  | 007 | 72×72㎜ |  |
|  | 009 | 96×96㎜ |  |
| 输入 |  | 热电偶（K,J,T,R,N,S,B）、R.T.D(Pt100,JPt100) |  |
|  | 2 | 0-5V，1-5V，4-20mA |  |
| 输出 | R | RELAY接点 |  |
|  | P | SSR驱动电压 |  |
|  | I | 4-20mA |  |
| 选用功能 | 0 | NONE |  |
|  | B | 第二组警报(EV2),第二组输出(RELAY接点) |
|  | P | 第二组输出(SSR驱动电压) |
|  | R | EV2，RELAY接点 |
|  | D | CT输入 |
|  | E | DI数位输入 |
|  | M | RS-485通讯 |