选择示波器的流程简图

确定需要使用示波器

↓

宽带需求 ←--------→

↓

需要多少通道  ←-----→

↓

需要多少采样率  ←---→

↓

需要多长采集内存  ←---→

↓

需要怎样的触发能力 ←---→

↓

对探头能力的要求  ←----→

↓

对波形捕获能力和显示能力的要求←→

↓

对信号要做哪些分析  ←---→

↓

与其他设备的互联能力和数据共享能力→

↓

决定示波器型号

示波器的宽带需要是被测信号宽带的3-5倍(测试精度为2%~~5%情况下)。脉冲信号的宽带可由(0.35~0.45/上升时间)算得。如果测试射频制信号,则示波器宽带应该大于信号最高频带的1.33倍。另外,高带宽示波器一般具有DSP增强功能,对于要求使用原始采样点的应用,用户需确定示波器能关闭DSP增强功能

常见的示波器一般是双通道或者四通道,用户需要确定示波器能在所有通道上同时实现带宽性能。混合示波器还可以提供多条逻辑通道,比较适合于通用的中低速数字电路调试

采样率应能保证示波器宽带,通常采样率需要为示波器带宽的2.5倍(正弦内插)或5~10倍(线性内插)

根据采样率和采样时间,得到需要的采样内存。可由(采集内存=采样率×采集时间)算得。同时,现在有些示波器在高速采样时只能提供很小的内存,只有在低速采样时才能提供长内存,故对于在高速采样时需要采集较长时间的用户在选型时一定要咨询相关厂商

对于基本触发(边沿)能力,各种示波器一般都能工作在高带宽,而高级触发是最有效定位问题的工具。所以用户需要仔细阅读各种示波器的高级触发功能描述,选取最合适的示波器,以在最苛刻最复杂的条件下触发示波器

根据不同的应用,客户需选择不同的探头,选择探头时需考虑信号类型、探头带宽、负载情况、接口等指标。

对于进行硬件调试的工程师,示波器可连续提供的高波形捕获率至关重要,因为这是发现偶发鼓掌的关键所在。泰克的DPO数字荧光示波器是当前能最快发现电路偶发行为的最好工具,并且提供了最直观的波形观测能力

用户需要确定示波器是否能提供自己所需的分析能力,包括抖动、眼图、功率或者其它一些专用分析软件包等

对于需要构建自动测试系统或者进行数据后处理的用户,这一点至关重要。示波器开放的结构和灵活的接口都是必备的条件