-产品特色：

-本设备采系统独立式，具有振动控制系统、恒温恒湿控制系统；可分别就高温、低温、恒温恒湿、振动作个别测试或复合测试均可。

- -采用移动式轨道设计，可轻易操作复合试验或个别功能试验。

- -采用大型液晶体LCD中英文设定显示之可程控系统，具100组程序记忆容量。具有RS-232C计算机接口装置。

- -可扩充：

温度自动记录器

机震动

震动平台

固定夹治具

型号 WHV-336 WHV-512 WHV-720 Internal Dim. W x H x D (cm) 60 x 80 x 70 80 x 80 x 80 90 x 80 x 100 External Dim. W x H x D (cm) 174 x 190 x 112 194 x 190 x 122 204 x 190 x 142 Temp. Range 0 ℃ -20℃ -40℃ ~ 150 ℃ Humi. Range 20%RH ~ 98%RH Frequency Range 3 ~ 2000Hz Max. Displacement 25mm Rated Force 200Kgf Control System LCD-9700gf Programmable Control + Sine Wave Control System Power Source AC 3ψ 220V , 60/50Hz