DL感应加热设备安装·维护指南

第一部分：冷却水安装维护

  - 冷却水的作用：

    - 冷却感应线圈

    - 冷却感应加热设备内部功率元件和高频变压器

  - 对冷却水的要求：

    - 进水口水温：<40℃

    - 压力：>0.2Mpa

    - 流量：5-10L/分，出水口最高水温不超过70℃

    - 水质：洁净的软化水.

  - 冷却水的水质-----至关重要

    - 如水中带有泥沙、铁锈、纤维、毛发等物将严重堵塞设备冷却管道，造成水流量减小，降低冷却效果，引起设备内部功率器件烧损，管道烧穿，造成停工停产。

    - 高硬度水质或石灰岩水质中含有大量的钙、镁等离子，长时间工作，设备内部的散热器及冷却管道中将形成厚厚的水垢，堵隔水的冷却作用，同样会导致设备内部功率器件烧损。

  - 常用的冷却水系统

    - 自来水-------直接用自来水作冷却水，出水流走，这种方法最简易，但长期使用时，造成浪费，建议用于设备不常使用的场合；见下图：

进水

自来水

感应圈

出水

    - 封闭循环供水--------客户自建一个储水箱或储水池，用水泵对设备进行供水，设备出

水再流回水池；见下图。这种冷却水方法比较常用，既省水又简单易行，但是水池一定要定期续水，每月彻底清洗换水，以保证水池中的水洁净，不易结垢；水池体积要足够大，以保证水池的水温低于40℃；水池的体积和水泵的参数，根据设备功率大小和设备工作时间来定，参考如下：

| 设备型号及功率 | 水 泵 | 单台机水池体积 | 单台水泵可带设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-04 DL-15系列 | 300W增压泵扬程 30～50米 | 1M3 | 2 |
| DL-25系列 |  | 2M3 | 2 |
| DL-25BD系列 |  | 4M3 | 1 |
| DL-30B系列 |  | 5M3 | 1 |
| DL-40B系列 |  | 6M3 | 1 |

进水

出水

感应圈

    - 封闭循环供水+水冷却热交换器------见下图，这种冷却水系统是对第2项封闭循环供

水方法的改进，从设备感应圈出水口出来的热水先经过水冷却热交换器，经过冷却后再流入水池或水箱，从设备其它出水口出来的水，水温不高，直接流回水箱，这样，就可以大大减小水箱的体积，是一种比较常用的冷却水系统，同样，水箱一定要定期续水，每月彻底清洗换水，以保证水箱中的水洁净，不易结垢；水箱的水温要低于40℃；水箱的体积、热交换器规格的选择参考如下；

| 设备型号及功率 | 水 泵 | 单台机水箱体积 | 热交换器规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-04 DL-15系列 | 300W增压泵 扬程30～50米 | 0. 2M3 | 1组 |
| DL-25系列 |  | 0.2M3 | 1组 |
| DL-25BD系列 |  | 0.5M3 | 2组 |
| DL-30B系列 |  | 0.6M3 | 4组 |
| DL-40B系列 |  | 0.6M3 | 6组 |

进水

设备出水

感应圈

感应圈出水

热交换器

- 冷水装置-------用专业的冷水装置，保持水温工作在22℃左右，对设备有最好的冷却效果，但冷水机价格高，维护成本高，维护较麻烦，冷水机型号的选择将取决于设备的功率。

五、滤清器的使用

    - 滤清器的作用和结构：

冷却水的水质对感应加热设备的使用可靠性和使用寿命至为重要，按国际标准，冷却水应为洁净的软水。

考察目前国内客户使用冷却水的现状，采用纯水的客户仅占10%，多数用户都采用自来水，有的甚至用井水，水箱或水池中的水常年不换，水箱或水池中有大量的杂物，纤维物等，致使设备使用可靠性大为下降，既影响生产，又增加了维修成本。

我公司针对以上情况，专为用户设计了几种简易的滤清器，（1）铁网滤清器内部采用铁质滤网，外筒透明，滤网易于排污。主要用于滤去进水所夹带的铁锈、泥沙、纤维、毛发等。（2）滤芯型滤清器内部采用聚丙烯滤芯或软化树脂滤芯，外筒透明，滤芯易于更换；聚丙烯滤芯对冷却水起进一步的过滤，软化树脂滤芯则起软化水的作用。

    - 滤清器的安装

安装图一：适于水质较硬的场合，滤去泥沙并软化水，过滤效果最好。

水阀	  	三通

进水

连接

铁网滤芯	聚丙烯滤芯    软化树脂滤芯    感应设备进水

安装图二：适于普通水质，滤去泥沙等，可起到比较好的过滤作用。

水阀	    三通

进水

连接

铁网滤芯	聚丙烯滤芯	感应设备进水

安装图三：适于普通水质，滤去泥沙等，但过滤效果相对较差。

水阀	三通

进水

连接

铁网滤芯净水器	  	感应加热设备进水

    - 滤清器的维护

为了保证滤清器的滤水作用，保证设备冷却水足够大的水流量，一定要勤换滤芯，及时清洗铁质滤网；循环水时，水箱或水池中的水最少要每月彻底更换一次，而且平时要对水箱及时补充水量。

六、设备冷却水安装中的几个问题

- 感应圈水路与设备水路分开

设备需要水冷的分以下几个部分：（1）感应线圈（2）整流和逆变功率器件（3）高频变压器组件；其中，冷却感应圈的出水很热，其它出水不会有明显的温升.所以有条件的话，将感应圈冷却水和设备内部冷却水分开，可以有效地防止设备内部冷却水温太高，而引发功率器件损坏，对于水质较差的用户，可单独为设备内部冷却提供较好的冷却水，防止功率器件的损坏，感应圈冷却用普通水质即可。

设备进水

设备出水

感应圈

感应圈出水

感应圈进水

- 设备出水-------不要连在一起

设备有两个以上的出水口，为了保证设备出水顺畅，有足够大的水流量，多个出水管要分别出水，不要用三通连接一起。参考下图：

对于工厂集中水路布置的情况，出水管全部要连在一起，则总出水管管径最少为总进水管管径的三倍。

- 冷却水箱高出设备出水口时的处理方法

当冷却水箱放在房顶，设备回水要流回水箱，就存在一定的问题：（1）出水管存在很大反向压力，使冷却水的流量大大降低，从而大大降低对设备的冷却效果；（2）整个冷却水系统压力大，流速小，水温高，设备内部水管极易爆裂；所有的结果都直接降低设备的使用寿命和可靠性，将大大增加故障率。正确的连接方法：出水一定要自然释放，出水口的水压为大气压力。此种情况，请按下图处理。

漏斗

出水管：管径要三倍于分管

出水	出水

回水管 管径要3倍于进水管

接设备进水

# Text boxes

正确接法

出水

错误接法

三通

出水

水箱

DL

15A

水箱

DL

15A

滤清器

感应加热设备

感应加热设备

………….

………….

水箱

滤清器

水泵

感应加热设备

………….

………….

水箱

滤清器

水泵

滤清器

………….

………….

水箱

感应加热设备

水泵

………….

………….

水箱

滤清器

水泵

冷

却

水

塔

中

转

水

箱

加热机2

水泵

水泵

加热机1