- 标准搅拌器安装条件

| T | 容器直径 | 浆叶不允许过大，D / T 经验值： 高速搅拌=0.2—0.6；低速搅拌＝0.3 |
| --- | --- | --- |
| D | 浆叶直径 |  |
| HT | 搅拌器支撑到容器底部距离 |
| HL | 液面高度 | HL/T＜1.4时，采用单浆叶；当液面过高，HL/T≥1.4时，采用双浆叶。 |
| ha | 浆叶到容器底部距离 | 一般搅拌=0.75D；固体颗粒溶液=0.4D |
| hl | 浆叶到液面距离 | 浆叶不能过于靠近液面，否则将形成旋流影响过流能力。 |
| La | 轴长：实际所需轴长不超过搅拌器最大轴长，确保联轴器不被浸入或被溅湿 |

- 抗旋流挡板

- 圆形容器必须安装抗旋流挡板，以免形成涡流。建议挡板数与浆叶数相同。

- 在圆柱形容器上也可进行偏心安装（可不用安装挡流板）。推荐的偏心量为容器直径的1/3，此时充许浆叶和容器壁之产间的最小距离为：VDA/VLA≥100mm，VR≥200mm。

挡片宽度：10% T （T—容器直径）                 挡片高度：与液面高度相同