洁净棚

洁净棚是为最快速方便建立的一座简易洁净室，其具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作，因此其简便运用弹性大安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点，同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备。它主要由箱体、风机、初效空气过滤器、阻尼层、灯具等组成，外壳喷塑。该产品既可悬挂，又可地面支撑，结构紧凑，使用方便。可以单个使用，也可多个连接组成带壮洁净区域。

巨星净化科技有限公司生产的洁净棚：

1、框架：以工业铝材（或不锈钢方通、铁方通喷塑）作为框架 稳固、美观、不生锈、不产尘； 
2、防静电垂帘：四周围用防静电垂帘（或钢化玻璃），防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化； 
3、风机滤网机组FFU：，采用德国EBM离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性，风机质量可靠，工作寿命长达50000小时以上；加上独特的风道设计，大大提高了风机的效率、降低了噪声！内部净化级别可达100-100K级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。

4、模块化结构：提高净化级别容易，扩展性强，且重复利用价值高； 
5、移动方便（可装万向轮）；

特点： 
    ①可单独使用，也可组合使用。 
    ②与土建式或装配式百级洁净室相比，投资少，见效快，安装简便，     运行费用低。 
  主要技术参数见图例及表格 
      1、净化等级：100级（美国联邦标准209E） 
      2、平均风速：0.25—0.45m/s（可调） 
      3、噪音：≤62dB（A） 
      4、电源：220V 50HZ