# CJY型静摩擦系数测定仪

使 用 说 明 书

（CJY·SM）

北京纽利德科技有限公司

北京丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

目录

- 概述                                                         2

- 主要技术参数                                                 2

- 结构简述                                                     2

- 工作原理                                                     3

- 测定仪安装及调试                                             4

- 测定仪使用                                                   6

- 测定仪注意事项                                               6

- 测定仪保修时间及保修内容                                     7

附录、陶瓷产品试验设备目录                                         8

一、概述

CJY型陶瓷砖摩擦系数测定仪（以下简称测定仪）主要是用来测量陶瓷砖、玻璃等脆性非金属板材摩擦系数的试验设备。陶瓷砖摩擦系数测定仪符合国标GB/T4100.1—2006和国际标准ISO 13006(B I e):1998《干压陶瓷砖第一部分：瓷质砖（吸水率E≤0.5％）附录A陶瓷砖摩擦系数的测定》中对试验设备的要求。

二、主要技术参数

- 最大试验力：50N

- 组件行程：75mm

- 峰值保持时间＞5min

- 配重块4.5kg

- 电源：AC  25W  50HZ  220V±10%

三、结构简述

陶瓷砖摩擦系数测定仪是由主机及数显测力 (安装在主机上部)两部分所组成。如图1所示。

主机包括：调节水平的地脚（15）、观察用的水平泡（3）、阻挡试样以防止试样（4）随滑块组件一起移动的挡块（8）、压紧尼龙绳（11）的旋母（9）、调节尼龙绳水平的支架（12）、以及箱体（1）、 摩擦片（5）、 配重块（6）、滑块组件（7）、运行系统（14）、配重块（6）与滑块组件（7）分开因此在作试验时很方便取放，便于试验的顺利进行。

数显测力部分由高精度力值传感器（13）、电气系统（10）及位置传感器（2）组成。该部分具有调零、峰值保持、清零等功能。

1箱体  2接近开关  3水平泡  4试样 5摩擦片	6配重块  7滑块组件  8挡块   9 旋母

10电器系统  11尼龙绳  12支撑架  13力值传感器  14减速电机  15地脚

图1 结构图

四、工作原理：

陶瓷砖表面摩擦系数分为动摩擦系数和静摩擦系数，本测定仪为陶瓷砖表面静摩擦系数测定仪，当水平方向拉力达到最大静摩擦力时，滑动组件开始滑动，力值传感器记录下最大静摩擦力。根据滑动组件开始滑动时的最大静摩擦力F，用公式（1）可计算出陶瓷砖的静摩擦系数。

Rd

cof= ——    （校正值）         -------------------------------------（1）

Nw

cof——摩擦系数值

N——拉动次数 （4）

W——滑块组件加4.5Kg配重块的质量,kg

Rd——4次拉力读数之和，N

测定仪将其加力与测力分成两个单独的系统。加力是由电机驱动齿条实现的。

数显测力部分采用了ALTEC公司生产的高精度智能数字调节器，当试样由静止状态开始运动瞬间，数显表将显示出试样的最大静摩擦力，并将测量的最大力值（单位牛顿N）保持下来。

五、测定仪安装及调试

1．测定仪安装及调水平

(1)．测定仪调整水平

测定仪拆箱后，将测定仪置于坚固的平台上。参照图1，利用工作台面上的水平泡，调整四只地脚螺栓，找好水平后，锁紧地脚螺栓上的螺母。

(2)．尼龙绳调整水平

由于所测试样的厚度不一，所以在每次开始试验之前均须将尼龙绳调至水平后方可开始试验。调节方法是将尼龙绳与环首螺钉连接，旋转支撑架上的星形把手，使缠绕尼龙绳的滑轮上下移动，直至尼龙绳与工作台面水平。

(3)．将测定仪可靠接地

用截面积不小于1.5mm2的铜导线将测定仪可靠的接地。

2.测定仪面板

（1）测定仪面板见图2

（2）测定仪面板功能、作用见表1

表1 测定仪面板功能作用表

| 序号 | 名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力值显示 | 显示在加荷过程中力值变化情况，并保持最大力值，以及清零按钮 |
| 2 | “调零”旋钮 | 用该调零电位器调零，顺时针转动，力值增加，逆时针转动，力值减小 |
| 3 | 电源开关 | 用于接通或断开仪器电源 |
| 4 | “拉伸”按钮 | 一切准备就绪后，按此按钮开始试验，当做重复性试验时，首先要将滑块组件放回原位方可继续，否则系统将不执行此操作 |
| 5 | “返回”按钮 | 一次试验结束后，用于拉伸装置回位 |

图2 操作面板图

3．测定仪的调试

(1)．调零

将电气面板(图2所示)上的电源开关搬至“ON”的位置(电源指示灯)，此时，数显表有一定的数字显示，旋转“调零”旋钮，使数显表SV一栏显示数字为零。

(2)．校准

测定仪出厂前力值测试都已经校准。如用户需要校验，则需用经计量部门检定过的标准测力计进行校准。

(3)．力值测量方法

按拉伸按钮，电动机正转并带动加力系统运行。PV栏显示的为实时力值大小，SV会自动记录最大值，当滑块组件移动即达到最大静摩擦值时，COM灯熄灭，电机停止转动，OP1熄灭。此时SV显示的为此次试验过程中的最大力值，记录此值。

以上步骤完成后，按返回按钮，使电动机反转，等到电机回到初始位置时会自动停止。需注意的是：必须将滑块组件靠近定位装置，方可进行下一次试验。

当完成试样的一个方向静摩擦力的测量后，将试样调整一个方向重复上面的操作步骤即可。

六、测定仪的使用

按上述步骤安装调试好的测定仪即可投入使用，进行试样试验时，按以下步骤进行操作。

1．将试样放在工作平台上与挡块紧紧相靠。

2．将滑块组件放在试样上并且紧靠在定位装置上,如果滑块组件与定位装置没有靠好，则不能继续进行。然后将配重块放在滑块组件上。

3．按下运行开关，系统开始工作。当滑块组件开始滑动时位置开关起动使系统停止运行。此时达到最大静摩擦力，记录下SV显示的力值，按下AM键清零。按返回健使系统返回，将被拉伸系统移动的滑块组件放回原位，为下一次试验做准备。

4．一块试样要求重复做4次不同垂直方向试验；记录下4次力值并相加得出Rd；根据公式（1）可计算出陶瓷砖的静摩擦系数。

5．关闭电源，清理现场，将测定仪擦拭干净。

七、测定仪使用注意事项

- 测定仪必须可靠接地；

- 为保持高精度测力传感器的精度，严禁撞击、扭拧传感器或握着传感器体搬抬设备，不允许超过传感器额定负荷使用；测定仪内部电位器在出厂时已调好，一般情况下，用户不要随意调动；

- 系统在对同一块试样做重复性试验时，只是在试验之前旋动调零旋钮使系统回到零位，试验过程中不必再调零。

- 系统在每次完成检测最大静摩擦力后，要将滑块组件靠在定位装置上，这样才能使系统重新拉伸为下一次采集力值做准备工作，否则系统将无法完成下一次的采集力值工作。

- 检测不同厚度的陶瓷砖时可调节支撑架使尼龙绳与测定仪工作台保持水平。

- 注意连接尼龙绳的旋母一定要把尼龙绳压紧，但不可太过用力，以防止将尼龙绳挤断。

- 新测定仪在使用三个月或半年后应校验其精度，以后每隔一年校验一次；

八、测定仪保修时间及保修内容

用户购置的测定仪，制造厂家负责保修一年。保修时间自测定仪运抵用户所在地口岸时算起。

保修内容： ·属制造质量问题，免费修理。

·属运输上造成的损坏，用户可向运输部门索取赔偿。

·属用户使用不当造成的损坏，由用户负责，制造厂家可以派人修理，但要收取一定的费用。

附录    陶瓷产品试验设备目录

CZY型	陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪

CXK型	陶瓷吸水率真空装置

TZS型	数显陶瓷砖抗折测定仪

CHY型	陶瓷砖恢复系数测定仪

CM 型	无釉砖耐磨测定仪

CYM型	陶瓷砖釉面耐磨测定仪

CZ 型	陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜

CRS型	陶瓷砖抗热震性测定仪

CLD型	全自动低温冻融试验装置

CJY型	陶瓷砖静摩擦系数测定仪

CBY型	陶瓷砖边直度弯曲度测定仪

CHD型	陶瓷砖厚度测定仪

CZR型	陶瓷砖坯针入度测定仪

CMD型	陶瓷砖坯密度测定仪

DRL型	快速升温电热炉

CBZ型	陶瓷砖坯制样机

CKL型	卫生陶瓷抗龟裂测定仪

BT型		油毡纸不透水仪

CQS型	数显工程陶瓷弯曲强度测定仪

FZS型	数显非金属薄板抗折测定仪

TDR型 非金属材料冻融测定仪