瑞士PROCEQ 5/5＋型

混凝土保护厚度、钢筋位置、钢筋直径测试仪

使

用

说

明

书

北京纽利德科技有限公司

丰台区南苑北里二区6号楼南德大厦501室

010-51482161 51482162 51482163

www.ceshi17.com www.ceshi17.net

目  录

- 安全性

一般说明

责任

安全规范

采用的标准和规范

- 产品说明

S型（基本仪器）

SCANLOG型

通用探针

扫描小车（Sean Car）

- 启动

连接元件

启动显示器

- 调节

钢筋直径

物体编号

极限值

邻近钢筋修正

语言

基本调节

数据输出

统计测量

扫描加固钢筋

网栅测量

- 测量

统计测量

追踪太小的混凝土覆盖

测定钢筋直径

用探制扫描（CyberScan）使加固钢筋可见

网栅测量

数据输出

- 维护和贮存

清洁

功能检查

贮存

- 数据

交货形式

附件/备件

技术数据

- 安全性

1.1一般说明

1.1.1原则

加固钢筋检索仪符合技术的最新水平和公认的安全技术规定。

请在首次启动之前仔细阅读本使用说明书。

1.1.2按规定使用

加固钢筋检索仪用于无损测位、测量混凝土覆盖和加固钢筋的直径。

1.2责任

原则上，我们的“一般销售条件和交货条件”有效。发生人员伤害和物损时的对违反保证之索赔权和对责任的请求权排除在外，如果它们归因于下列起因中的一个或几个原因：

—未按规定使用加固钢筋检索仪

—加固钢筋检索仪启动和操作不当

—擅自在结构上改变加固钢筋检索仪

—由于异物影响、事故、蓄意破坏和无法预见的不可抗力而引发的灾情

1.3安全规范

1.3.1不被准许的操作人员

不熟悉使用说明书的人员不得操作或者只允许在监督下操作加固钢筋检索仪。

1.3.2安全符号

本说明书中所有重要的安全提示均有下列符号。

- 注意！

该提示警告您防止物质损失以及防止经济上和刑法上的不利（例如保用权利的丧失，法定赔偿义务等等）。

重要提示和信息。

1.4采用的标准和规范

SIA 162/DIN 1045/DGZfP B2/BS 1881：第204部分

- 产品说明

  - S型(基本仪器)

PROFOMETER5型加固钢筋检索仪是一种轻便紧凑的仪器，用于无损测位、测量混凝土覆盖和加固钢筋的直径。

测量方法以带有脉冲感应的涡流原理为基础。                             显示器

该基本仪器拥有下列功能：

—加固钢筋的测位

—测量混凝土覆盖

—存储各个覆盖和统计分析                                             通用探针

—测定钢筋直径

图2.1    S型

  - CANLOG型

这种与S型相同的加固钢筋检索

还附加包含：														显示器

—“控制扫描（CyberScan）”功能，

用于在显示器上显示混凝土覆盖							      扫描小车(scancar)

—“网栅测量”功能，用于覆盖在显

示器中灰度级显示

—带有集成行程测量仪的探针小车								      通用探针

ScanCar用于扫描加固钢筋

—用于“控制扫描（CyberScan）”和                 图2.2   SCANLOG型

“网栅测量”目标的存储区

使用这二种型式时，数据可以直接在一个与显示器连接的打印机或传输给一个个人计算机。

2.3 通用探针

2.3.1 作用原理

通用探针结构设计取决于方向。这就表示它对与其纵向轴线平行的钢筋反应最灵敏而对与其纵向轴线成直角的钢筋反应灵敏度最小。

由于这个原因，探针应与待检验钢筋平行定位且扫描时在这些钢筋上侧旁移动。

该探针有一个小的和一个大的测量范围。用按键←，→进行转换。在测量图中显示哪一个范围有源（见原文第9页上图5.1）。

只有当混凝土覆盖大于原文第5页图2.4中所示曲线交叉点时，才使用大的测量范围。自大约60mm覆盖起，这一点适用于16mm的钢筋直径。该探针自动补偿由混凝土或特种水泥中磁性添加料引起的效应。

2.3.2 测量范围和精度

图2.3  通用探针的测量范围和精度

图例：

￠：钢筋直径，单位：mm

＃：钢筋直径，单位：“钢筋号＃”

…：由标准BS 1881：第204部分所要求的精度极限±2mm或±5%

PROFOMETER 5比由该标准要求的测量更加精确达到50%.

通用探针的二个测量范围的大小取决于钢筋直径。覆盖显示读数与单根钢筋有关，请注意原文第5页上的图2.4。

2.3.3分辨率

在混凝土单元上,测量通常受相邻的钢筋影响。对于相同位置上平行的钢筋，从图2.4中的曲线图可以看出：当以哪些最小的钢筋间距a时还能以覆盖s的功能单独识别钢筋。对于位于相应的曲线以上的钢筋间距a和混凝土覆盖s的交叉点来说，实际的数值即为加固钢筋面的约略深度。校正可能性见原文第12页上“钢筋直径的测定”。

还可测位的一个位置上的钢筋示例：钢筋直径d=16mm，混凝土s=55mm和最小钢筋间距a=70mm。

2.4 扫描小车(ScanCar)								ScanCar带有集成行程测量仪的小车

内装的通用探针变成移动探针

图2.5   带有内装的通用探针的扫描小车(ScanCar)

使用SCANLOG型时,需要扫描小车(ScanCar)用于”控制扫描(CyberScan)”和”网栅测量”功能。在S型上，它可以用作没有其它功能的小车。

如果行程测量仪电缆已连接，那么，当显示混凝土覆盖时，探针和混凝土表面之间4mm的空隙修正自动进行。

3. 启动

3.1 连接元件

·将通用探针连接到输入A上。

·如果需要探针小车ScanCar，就将它连接到输入B上。

·假如需要耳机，就将它们与带有耳机符号的插孔连接。

3.2 启动显示器

·按动ON/OFF(通/断)按键。，

显示器上短时间显示：

—仪器型号（S型或SCANLOG）

—仪器的序号

—安装的软件版本

—进行的自行测试：“Test o.k.（测试正常）”

—电池的实际使用寿命

随后显示最近一次测量的物体的测量图（见原文第9页图5.1，原文第15页图5.7和原文第17页图5.13）。

如果未出现显示，就必须换电池。

- 调节

显示器有一个引导使用者的菜单技术。

请遵循各显示区域中的指示。

·按下MENU（菜单）按键之后，								  只有SCANLOG型

显示器上显示菜单：

选择菜单行

调用所的菜单行

调用所选的功能的测量图

图4.1  主菜单

4.1 钢筋直径

显示器使用属于已调定的钢筋直径换算曲线并显示从信号值得到的覆盖。

度量单位英寸

如果显示器以英寸读数显示（inch）工作，那么，钢筋直径就必须以数字节01至16调节。各自的数字符合某些国家对钢筋直径定义的号数。用钢筋号数（钢筋号＃）表示直径为八分之几英寸。

例如：钢筋号＃5相当于直径5/8”（15.9mm）。

·转换至英寸显示，方法是在显示器上按动MENU（菜单）键并且随后选择“基本调节”和“单位”。

4.2 物体编号

测量值可以存储在物体编号下。

选择测量功能之后，6位物体编号的第一位数用下面的数字自动重写：

—“统计测量”时为1

—“扫描加固钢筋”时为2

—“网栅测量”时为3

4.3 极限值

对极限值的说明参阅原文第9页“统计测量”和原文第12页“追踪太小的混凝土覆盖”。

4.4 邻近钢筋修正

有些建筑物上加固钢筋布置比原文第13页表5.2中给定的更紧密。在这些钢筋的影响下，测量时混凝土覆盖显示太小而直径显示太大。对于这类情况有一个修正可能性。但是，这只适用于两侧是平行的钢筋。与之成垂直走向的钢筋必须具有表5.2中所列的最小间距。

·输入先前通过测位确定的钢筋间距。参见原文第9页“统计测量”、原文第12页“追踪太小的混凝土覆盖”、原文第13页“带修正的加固钢筋直径测定”、原文第14页“用控制扫描（CyberScan）使加固钢筋可见”以及原文第17页“网栅测量”。

4.5 语言

您可以选择以何种语言在显示器上显示文字。

4.6 基本调节

可以进行下列调节：

—单位（mm或inch）

—探针

请在首次启动时在子菜单“探针”中输入刻在探针上的代码编号。

—声检索辅助：啾啾音或变化音

剩余的调节见各自功能的说明。

4.7  数据输出

见原文第20页”数据输出”说明.

  - 统计测量

见原文第9页”统计测量”说明.

  - 扫描加固钢筋

只有SCANLOG型

见原文第14页“用控制扫描（CyberScan）使加固钢筋可见”说明。

4.10 网栅测量

只有SCANLOG型

见原文第17页“网栅测量”说明。

5. 测量

5.1 统计测量

用该功能可以将钢筋测位、测量混凝土覆盖和测定钢筋直径。覆盖数值可存储在物体编号下。

5.1.1 用捆扎钢丝连接的加固钢筋

调节

参阅原文第7页上“调节”。

·输入钢筋直径。

如果不知道钢筋直径，那么，就调至16mm。

·输入物体编号。

极限值：为了避免无把握性，在测量期间应将极限值置零。若在测量顺序结束后输入建筑物所要求的数值，则在统计分析中出现太小的覆盖的百分比。对比原文第12页上“追踪太小的混凝土覆盖”。

·输入所希望的声检索辅助（“MENU（菜单）”→“基本调节”→“声检索辅助”）：啾啾音或变化音。

·假如需要修正，那么，当出现菜单项“邻近钢筋修正”时输入钢筋间距。

·选择“统计测量”功能。

·按动START/RESET（起动/复位）按键。

显示测量图：

预选的钢筋直径

钢筋间距或极限值，假如已调定

物体编号

测量范围用的符号

滑移线条显示探针向钢筋接近

直径，假如已测量

信号值

缓冲存储的最小混凝土覆盖

图5.1    “统计”测量图

复位过程

·将探针保持在空中并按下START/RESET（起动/复位）按键。

如果出现小的测量范围或大的测量范围符号并且当前数值和信号值显示为“0”，那么，复位过程就结束。

·偶而重复这一检查。

加固钢筋测位和混凝土覆盖测量

加固钢筋测位时直径调节不是如此重要；但是对于覆盖的测量却是重要的。

当加固钢筋双层布置时应总是首先测出每一层的钢筋方位。

如果第一层的加固钢筋相互之间靠得太近，那么，第二层钢筋的测位也许就不可能。注意原文第4页“通用探针”。

·从一点出发沿一个方向移动。同时注意观察检索辅助：当前的混凝土覆盖、滑移线条、啾啾音、变化音、信号值。若滑移线条总是向右移动，则表示探针接近一根钢筋。在滑移线条不再移动的一刻，探针直接位于钢筋轴线上方。如果探针的中轴线稍稍越过钢筋轴线，那么，显示器在调节“啾啾音”中就会发出一声短促的“啾啾音”声报警信号而且在“当前覆盖”区域发出一个“—”光信号。同时，滑移线条重新向左移动且覆盖在“Memo（存储器）”框内临时存储。

·寻找钢筋方向，方法是将探针按照其纵向轴线沿钢筋的方向移动并且同时注意信号值和当前覆盖尽可能保持恒定不变。

·如果您已经激活声检索辅助“变化音”（“MENU（菜单）” →“基本调节”→“声检索辅助”），那么，探针越是接近加固钢筋，音频就越提高。越过的加固钢筋的覆盖在这一操作方式中也是在“Memo（存储器）”框中临时存储。

·当环境噪声过响时，也可以通过耳机听声报警音。

与调节无关，信号值是探针到一个金属物体的距离的尺度。

存储测量值

如果您想存储测量值，那么，就必须在菜单中选择一个物体编号。

·按动PRINT/STORE（打印/存储）键，以存储存储器框中可见的测量值。

·用↓键可以重新清除该测量值或者当出现几个值时各自清除留下的测量值中的最后一个测量值。

直径测定

见原文第12页“用捆扎钢丝连接的加固钢筋”。

5.1.2 焊接的钢筋加固网垫

该仪器不能识别加固钢筋是相互焊接到一起还是用捆扎钢丝连接的。但这二种加固方式在尺寸相同时却产生不同的信号。

调节

·方法同原文第9页“用捆扎钢丝连接的加固钢筋”所述。

·注意下列例外：

钢筋直径的调节必须比实际上现有的直径稍大（见原文第11页表5.1）。输入取决于钢筋直径和网目而且结构特殊时应借助于在一个敞开的组系上试验来测定。此时，用不同的间隔块查找那个显示正确覆盖的直径调节。

直径调节举例：

| a1 [mm] | a2 [mm] | d现有 [mm] | d调节 [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 150 | 100 150 | 5 6 | 8 6 |

图5.2  焊接的钢筋加固网垫                                   表5.1

·选择测量图中小的测量范围。采用焊接的钢筋加固有网垫时可以不使用大的测量范围。

测位和测量混凝土覆盖

这里，在钢筋加固网垫另一层钢筋之间也给出了更好的测位可能性。这一点主要对于第二层的钢筋至关重要。第一层的一根钢筋的覆盖显示可以有几毫米的区别，要视是在二个钢筋交叉点上进行测量或是在第二层的钢筋之间进行测量而定。

若第一层钢筋相互之间靠得过近，则第二层钢筋的测位也许不可能。请注意原文第4页“通用探针”。

存储测量值

·方法同原文第10页“存储测量值”说明。

直径测定

见原文第14页“焊接的钢筋加固网垫”。

5.2 追踪太小的混凝土覆盖

该功能是执行下列任务时的一个辅助功能:

—拆除模板之后检查

—施工验收

—改建的评判基础

调节

见原文第7页“调节”。

·输入钢筋直径。

·输入覆盖的极限值。

·假如需要修正，就在菜单项“邻近钢筋修正”中输入钢筋间距。在这种情况下，调定的极限值不显示（见原文第9页图5.1）。

声检索辅助的调节没有意义。

测量混凝土覆盖

探针可以用预选的极限值以最大0.2m/s的检索速度移动，无需观察显示读数。如果当前的覆盖显示小于调定的极限值，那么，就响起一声短促的声报警信号，若探针在钢筋上方，则在“当前覆盖”区段出现“—”。

如果断开显示器，那么，极限值调节就清除。

5.3 测定钢筋直径

5.3.1 用捆扎钢丝连接的加固钢筋

- 不带修正的直径测定

对于精确测定钢筋直径来说有一点至关重要，即不得有未受注意的影响使结果失真。因此，测量时应在建筑物上选择一个离邻近的钢筋有足够距离的位置。

若间距较小，则结果会太大。对于第一层和第二层钢筋直径的测量，必需符合原文第13页表5.2规定的最小距离a和b。

·选择“统计测量”功能。

·执行复位过程。见原文第9页“复位过程”。

·将探针平行放置钢筋上方并随后按动↑键。

·显示测得的钢筋直径d=……

图5.3  第一层钢筋                        图5.4  第二层钢筋

表5.2  第一层和第二层钢筋的最小距离

| 覆盖 s1[mm] | 第一层钢筋 a1[mm] b1[mm] | 覆盖 s2[mm] | 第二层钢筋 a2[mm] b2[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 30 45 60 | 90 110 130 150 | 200 200 210 250 | 15 30 45 60 | 90 110 130 150 | 180 220 240 260 |

遵守最小距离时，可以以图5.5中所示的精度进行测量。

直径测定

(图5.5 直径测定)

测量范围和精度(mm)

钢筋直径(mm)

直径测定的结果不能存储。

B．带修正的直径测定

有些建筑物上，加固钢筋布置比表5.2中给定的更紧密。对于这类情况有一个修正可能性。但是这一点仅适用于两侧是平行的钢筋。成直角走向的钢筋必须具有表5.2中所列的最小距离。

方法

·将平行布置的钢筋仔细测位并在混凝土表面将它们作上标记。

·用一根刻度尺测量钢筋间距并在菜单项“邻近钢筋修正”输入间距。

·选择“统计测量”功能。

·将探针保持在空中并如原文第9页所述执行“复位过程”。

·将探针平行放置于一根钢筋上方并且随后按动↑键。

显示器显示受邻近的钢筋影响而修正的值作为钢筋直径（d=……）。

·除钢筋间距外，此外还可以在菜单中输入测得的钢筋直径。

对于现有的、紧密的钢筋布置，用这些调节可得出精确测定混凝土覆盖的可能性。

在所选择的物体编号下只能存储混凝土覆盖，但是却不能存储测得的钢筋直径！

5.3.2 焊接的钢筋加固网垫

在焊接的钢筋加固组系上测定直径时,显示部分结果。但是这些结果总是太大，因而不能使用。

5.4 用控制扫描(CyberScan)使加固钢筋可见

只有SCANLOG型(带移动探针)

显示器上显示布置于一个首先确定的测量面下面的钢筋。必须显示的加固钢筋或应开口的位置可以根据x-/y-分度立即由显示器传输到测量面并作标记。

X-米制刻度

光标

第一层

第二层

探针的运行方向

第一层和第二层的混凝土覆盖

预选的钢筋直径

y-米制刻度

图5.6  一个已测量的物体示例

测量面应该用移动探针（见原文第5页“扫描小车（ScanCar）”沿x方向和y方向越过各一次。测定钢筋方位并且将钢筋补充到测量面的完全大小在显示器上显示。

可选择0.5×0.5m，1×1m或2×2m的测量面。

调节

参阅原文第7页“调节”。

·输入第一层的钢筋直径。

·输入物体编号

·假如需要修正，就在菜单项“邻近钢筋修正”中输入钢筋间距。

·输入测量面的大小（“菜单”→“基本调节”→“扫描面”）。

·选择“扫描加固钢筋”测量功能。

·按动START（起动）键。

出现下面测量图：

图5.7   “控制扫描(SyberScan)”测量图

·在测量面范围内测定第一层的一根钢筋方位并且将它精确作上标记。随后，与以前作有标记的钢筋成平行，将测量面的左边或上面的限制线画到混凝土单元上。

运行方向：

移动探针上有单个轮子的一侧在前面。

测量过程

·用END（结束）键起动。这时出现：

·用↓，→键确定探针的运行方向。

·将车辙靠在应探测混凝土单元处。

·注意探针中心对测位和测量有决定意义。

图5.8  扫描图

·在越过测量面之后出现：

·显示的钢筋可以清除，方法是用探针反向运行。

- 运行速度显示，滑动线条必须在刻度范围内。

- 当前的混凝土覆盖。

- 运行和扫描符号。

首先测量的位置用较粗的线条表示。

·用↑，↓，←，→键结束第一层的测量：

图5.9   第一层钢筋

图5.10   指示

- 最小的测得的第一层覆盖。

·将光标置于具有尽可能大的间距的2根钢筋之间。

·在测量面上作上位置标记。

·在越过测量面之后，显示器上显示：

·用↑，↓，→，←键结束第二层的测量。

这时显示最小的混凝土覆盖。

·按动PRINT/STORE（打印/存储）键，

以存储该测量图。

·假如要清除结果，就按动END（结束）键。          图5.11   第二层钢筋

5.5 网栅测量

只有SCANLOG型

该功能用于以灰度级或彩色级大面积显示混凝土覆盖。这时显示一个格栅中测得的最小的覆盖。

调节

参阅原文第7页“调节“。

·输入第一层的钢筋直径。

·输入物体编号。

·假如需要修正，就在菜单项“邻近钢筋修正“中输入钢筋间距。

·选择格栅大小（“菜单”→“基本调节”→“xy-格栅”）。

通常情况下，该网栅应大于第一层的分配（例如+50%），以便总是至少有一根钢筋在一个格栅范围内。

·调节应显示混凝土覆盖作为灰度级的范围（“菜单”→“基本调节”→“显示”）。

用修改灰色级范围可以改善显示器上被

显示物体的对比度（见图5.12）。

该范围也可以在测量之后任意适配。

·选择“网栅测量”。

·按动START（起动）键之后，出现测量图：

图5.12  灰度级范围适配

图5.13   “网栅测量”测量图

5.5.1 用移动探针测量

·在遵守所选择的网栅情况下,用移动探针（见原文第5页“扫描小车（ScanCar）”巡视待测量的面。

物体上部极限

根据x-/y-网栅对车辙划线

第一层钢筋

物体左边极限

图5.14用移动探针测量

运行方向：

移动探针有单个轮子的一侧在前面。正面应总是避开X轴或Y轴。可以正向和反向运行。

·按动END（结束）键之后，显示器上显示测量面的左上角：

x-/y-坐标以米制列出。

一个页面包含16×15测量值，它们以灰度级显示和存储。存储器中有252页面用的空间。测量图上显示尚空闲的页面。

图例：

- 光标：

通过短时间按动↑，↓，←，→键，光标逐步移动。

通过持续按动↑，↓，←，→键，可以转移到下面的页面。

2、箭头指示测量方向。用↑，↓，←，→键可以改变

测量方向。

3、当前的混凝土覆盖。

4、当前覆盖的灰度级符号。

5、沿X方向自10m起，这里显示10等等。

·在开始测量之前，遵守图5.15中显示器中的指示			 图5.15   测量前的测量面

越过带有混凝土覆盖显示的测量面

1、运行速度显示。滑移线条必须位于刻度范围之内。

2、测得的最小的混凝土覆盖。

3、当前的混凝土覆盖。

4、运行和扫描用的符号。

图5.16   测量之后的测量面

·如果第一层加固钢筋的方向成垂直走向，如原文18页图5.14所示，那么，车辙就必须沿y方向以所选择的网栅的距离水平放置。沿着这些车辙引导移动探针。在图5.16，位号7中，显示一个格栅中测得的最小的覆盖并自动存储。

·如果一个系列已经结束，那么，就按动↓键。光标跳到最后一个区段下面并且箭头方向自动改变。

箭头方向每次手动或自动改变之后，必须执行复位过程。参阅原文第9页“复位过程“。

·如果测量面（y轴）边缘上第二列已经结束，那么，光标就跳到最后一个区段下面，同时箭头方向自动改变。

若车辙垂直放置，即在y方向进行测量，则显示器就其含义而言工作。

·如果一个障碍物阻碍测量，那么，可以将光标移动该障碍物的大小。

·每一个数值可以清除，方法是将光标置位于该值并随后按动PRINT/STORE（打印/存储）键二秒钟。

·事后可以在x-和y-方向用新的页面将最后打开的物体扩展到240个测量值。

·在前面的所有物体上仅仅可以将测量值写入未满的页面中。

·如果测量不能在左上角（x和y=0）起动，那么，可以用相应的箭头按键将光标移到起动位置。

·如果想保留以后时刻需要的页面，那么，就必须单独选择每个页面。为了确认保留，可以用PRINT/STORE（打印/存储）键在第二列中置入一个灰度级符号。您可以随时重写或消除该存度级符号。

5.5.2 用通用探针测量

网栅测量也可以只用探针，即不带行程测量（扫描小车ScanCar）进行。此外，在待测量的混凝土表面必须标明x-/y-网栅。

·进行与原文第18页“用移动探针测量“时相同的调节。

·测量时，必须用通用探针越过格栅。

·注意每次总是显示一个格栅中测得的最小的覆盖（见原文第19页图5.16，位号7）。用PRINT/STORE（打印/存储）键存储该值。

5.6 数据输出

各个菜单项的特性；

5.6.1 选择目的物

使用过的全部物体编号均编目。

5.6.1 显示目的物

从表中选择的物体从存储器调用并在显示器上显示。

5.6.3 打印目的物

可以用直接与显示器连接的下列打印机打印：

·用于图形和数字打印输出的惠普台式打印机（Hewlett Packard Deskjet）。

·用于数字打印输出的EPSON打印机。

带有并行接口的打印机需串行-并行接口转换器，物品编号390 00 188。

带有串行接口的打印机应使用打印机电缆，物品编号330 00 460。

·在子菜单“打印机调节“中选择相应的功能。

下面可以看到不同目的物打印的示例。

图5.17   一个“统计测量”目的物的打印输出

图5.18 一个控制扫描(CyberScan)            图5.19  一个“网栅测量”目的物的打印输出

5.6.4 个人计算机的目的物

数据可以借助于数据载体上同时提供的程序传输到个人计算机上。有关执行的提示见数据载

体。数据传输应使用传输电缆，物品编号330 00 456。

测量值           物体编号    钢筋直径                  最小      最大

标准偏差

极限值

平均值

单位	  																数值的数量

邻近钢筋修正

图5.20  将一个“统计测量“目的物传输到一个MS EXCEL工作文件夹中

“格栅测量“目的物传输到一个MS EXCEL工作文件夹中。

图5.21  数字显示                             图5.22   图形显示

5.6.5 存储器清除

目的物不能单独清除.

只能清除全部的存储内容并且在确认后不再取消.

- 维护和贮存

6.1 清洁

- 注意

显示器和测量附件绝不能浸入水中或在自来水下清洗！清洁时既不能使用磨蚀剂又不能使用溶剂！

·使用之后，用一块干净的、干燥的布清洁显示器和测量附件。

·用一把干燥且干净的毛刷清洁弄脏的连接插孔和插头。

6.2 功能检查

·检查电缆有无受损.

·在控制块，物品编号390 00 270上可以检验测位和所有测功能。

·如果显示器上的显示表明还有4至6小时的电池使用寿命，那么，就带一组新电池到测量点。

6.3 贮存

·将显示器和测量附件放在原装箱子中并存放在一个干燥且无尘的房间内。

·若较长时间不使用，则应从显示器中取出电池。

- 数据

7.1 交货形式

5型                        5＋型

物品编号                             390 00 050                   390 00 054

显示器　　　　　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　     ●

悬吊皮带                             　●　　　　　　　　　　　       ●

通用探针包括遮盖,簿膜	●	●

探针电缆1.5m	●	●

探针小车ScanCar及	任选项		●

行程测量仪器电缆1.55mm

串行/并行接口转换器	任选项		●

包括2.0m电缆

传输电缆1.5m	任选项		●

数据传输用的数据载体	●	●

耳机	●	●

显示器的保护套	●	●

使用说明书	●	●

搬运箱	●	●

463×365×107mm

总重量	2.4kg	2.9kg

S型                                               SCANLOG型

7.2 附件/备件

名称	物品编号

通用探针和扫描小车（ScanCar）	390 00 076

伸缩杆

控制块	390 00 270

标记笔	390 00 028

通用探针的遮盖薄膜	390 00 084

耳机	390 00 085

显示器用的保护套	330 00 470

传输电缆9/9级	330 00 456

带有串行接口的打印机用的打印机电缆9/9+25级	330 00 460

带有并行接口的打印机用的串行/并行接口转换器	390 00 188

从S型升级到SCANLOG型组件	390 00 090

7.3 技术数据

7.3.1 S型显示器

—非易失数据存储器用于40 000个测量值，可划分成63个物体。

—图形液晶显示器，128×128象素

—RS 232接口

—用于直接打印输出和用于测量值传输到个人计算机上的软件

—6节1.5V电池的电源，结构型式LR6，用于大约45小时的持续操作时间

—用于成套仪器的允许环境温度：-10℃至+60℃

7.3.2  SCANLOG型显示器

SCANLOG型与S型相同，但是包含附加的性能：

—“控制扫描（CyberScan）”功能用于在显示器中显示加固钢筋

—“网栅测量”功能用于显示器中覆盖的灰度级显示

—数据存储器扩展

-“控制扫描（CyberScan）”用的存储区

-“网栅测量”用的存储区：252个页面对16×15=240个测量值

-但是物体的最大数量仍为63

数据传入PC机操作步骤：

（1）先在PC机上建文件夹，如：D：\Scanlog

（2）把软件盘插入A驱动器，打开A盘，启动Install

（3）在显示的图像框中：

Language选English，

Program folder输入：D\Scanlog

Default data folder输入:D\Scanlog

启动Install

（4）用电缆线连接电脑和和仪器

（5）打开文件夹D：\Scanlog,点击PqTransfer

（6）选择仪器的Data output菜单下的object to PC，按Start键后，仪器里的数据传入PC机。传输结束后，点击Save selected存储，再点Close

（7）文件夹中自动生成1*****，2*****，3*****文件，分别打开文件，可得到混凝土保护层厚度、钢筋位置、灰度显示的测试结果。