UDC 621．37-772．2-752．001．4：620．178．5	—1—

中国国家标准	编号 3629

CNS	电子组件振动试验法	类号 C6016

Vibration  Testing  Procedures  for  Electronic  Components

1、适用范围：本标准规定用以测定电子组件（以下简称组件）于运输或使用中承受振动之耐久性能之试验方法Ⅰ、Ⅱ及Ⅲ。

注：试验方法Ⅰ适用于测定对一般振动之耐久性，试验方法Ⅱ适用于测定共振点及试验方法Ⅰ、Ⅲ前后共振点之偏距，试验方法Ⅲ适用于测定在共振点之耐久性。

2、装置：振动装置应能作表中所示各种试验且符合下列条件。

（1）振动波形及失真率：施加于供试品之振动波形为正弦波，供试品安装位置之振动加速度波形之备波含有率应为25%以下。

（2）振动振幅：规定振动方向之振幅容许差，须为规定值之±15%以内。

（3）与规定振动方向垂直之振动：于供试品安装位置，与规定振动方向垂直之振动，不论任何方向，其振幅应为规定方向之25%以下。

（4）振动频率容许差：50Hz以下就为±1Hz，超过50Hz时应为±2%。

（5）扫描（1）方法：原则是为对数扫描，但平均扫描亦可。

注：（1）1次扫描，例如10—55——10Hz，是指在规定振动频率范围作1次往复之频率变化。

3、准备

3．1 供试品之安装：将供试品依组件标准规定之方法，直接或使用夹具坚固地安装于振动台上。使用夹具时，须能施加振动于组件标准规定之方向，且夹具应具足够机械强度，安装后亦不得松动或发生共振，组件标准应规定下列任一种安装方法。

（1） 固定组件本体（有导线之组件，亦同时固定导线）。

（2） 仅固定导线。

4、试验

4．1 前处理：原则上不作前处理。但有特别需要时，依组件标准之规定。

4．2 初期测定：依组件标准之规定施行，检查外观。

4．3 试验方法：依下列各项施行。如装置产生磁导且供试品易受磁场影响时，于组件中应规定其最大允许值。

4．3．1 试验方法种类：试验方法分为Ⅰ（扫描耐久试验）、Ⅱ（共振点偏移检出试验）及Ⅲ（共振点耐久试验）三种。

（1）试验方法Ⅰ（扫描耐久试验）：依组件标准之规定，照下表施行（参照图）。

振动原则上依次施加于供试品互相垂直之方向。试验时间各方向均相同，合计6小时。

表

| 振动种类 试验条件 | 种类A | 种类B | 种类C |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动频率范围 | 10～55Hz | 100～500Hz | 10～2000Hz |
| 全振幅或加速度 | 1．5mm | 1．5mm或98m/s2（10G）中较小者 | 1．5mm或196m/s2（20G）中较小者 |
| 扫描之比例 | 10-55-10Hz 约1分钟 | 10-500-10Hz约15分钟 | 10-2000-10Hz约20分钟 |
| 扫描方法 | 对数扫描或平均扫描 |
| 试验时间 | 6小时 |

（2）试验方法Ⅱ（共振点偏移检出试验）：本试验是于4．3．1（1）及4．3．1（3）试验前后施行，以检出供试品这共振频率。检出共振时之振幅与扫描耐久试验相同。但如由于减小振幅更能精确检出振动特性。可减小振幅。

第一次修订：66年4月20日

（共2页）

公  布  日  期                                                                                     修 订日 期

62年11月8日               经 济 部 中 央 标 准 局 印 行	年  月  日

CNS3629， C 6016       		—2—

在扫描中检出共振点时，减低规定之扫描程度，必要时可停止扫描。于扫描耐入试验前后检出之共振频率，均应予以记录。

（3）试验方法Ⅲ（共振点耐久试验）：本试验是就规定各振动方向之振动频率，依组件标准之规定，于组件标准规定

之振动频率范围内作下列时间之试验。

10分钟     30分钟      90分钟    10小时      10周（cycle）

4．3．2  电负载：组件标准有规定时，于4．3．1（1）、（2）、（3）试验中，施加电负载。

4．3．3  后处理：原则上不作处后处理，但如有特别需要时，使组件标准之规定。

4．5 最终测定：依组件标准之规定施行，且检查外观。

5、组件标准应规定事项

- 安装（安装用具及安装方法）（参照3．1节）

- 前处理条件（有需要时）（参照4．1节）

- 初期测定项目（参照4．2节）

- 磁场影响（参照4．3节）

- 试验方法种类及试验条件（参照4．3．1（1）、（2）、（3））

- 电负载条件（参照4．3．2节）

- 振动试验中之测定项目（有需要时）（参照4．3．3节）

- 后处理条件（有需要时局（参照4．4节）

- 最终测定项目（参照4．5节）

- 其他特别需要事项