T7412A,B,C,D,E

房间温度传感器

产品数据

特征

H

on

e

y

w

e

ll

PT1000,PT100,NTC20k

,或BALCO500

温度阻值特性

传感范围0...50°C(32..122°F)

高精度传感器元件

引力机壳

H

on

e

y

w

e

l

l

占用/不占用滑动开关

风速开关

用于时间范围或其它目的的操作按钮和用于显示状态的LED。

?C

20

25

技术规格

15

H

on

e

y

w

e

l

l

30

环境限制

运行温度

0...50°C(32...122°F)

运输和存储温度

-25...+70C (-13...+158F

)

?C

湿度

5...95%rh, 无结露

安全

-

+

防护等级

II符合EN60730-1

防护标准

IP30符合EN60529

阻燃机壳

V0符合UL94

机壳

塑料(ABS)

概述

尺寸

130x80x34mm

(H x W x D)

(5.12x3.15x1.34 )

T7412A,B,C,D,E 房间温度传感器用于在供热，通风和空调

系统中测量房间温度和远程控制点的调节（CPA）或者远

程设置点的调节（SPA）。

重量

100g

安装

墙, 表面,或者接线盒

连接

2

螺旋末端

用于 2x1.5 mm  电缆

型号可匹配使用PT1000,PT100,NTC20K,或者BALCO500传感

元件及带有或不带有远程控制或设置点调节。

电位计/开关

CPA/SPA 电位计电路

见第三页图1

它们适用于下列控制系统：

占用开关或者

无电压接触

Excel IRC

占用扩展推动按钮

Excel Plus 和高性能 Excel Plus

- 占用

关闭<100

Excel EMC

- 不占用

打开>40k

Excel 5000

风速开关

电阻器网络

Excel Classic

- 自动-关-I-II-III

MicroniK 100 和 MicroniK 200

或其它系统使用PT1000, PT100, NTC 20k或者

BALCO 500传感阻值特性。

U.S. Registered Trademark

EN0C-0605GE51 R1103

Copyright ◎ 2003 Honeywell Inc.   All rights reserved

T7412A,B,C,D,E 房间温度传感器

温度传感器

订货型号

传感阻值特性

PT1000

PT100

OS-no.

温度阻值特性*

BALCO 500

T7412A1000

NTC 20k

NTC 20k

T7412A1018

PT1000

特性

见EN0C-0603特性

T7412A1026

BALCO 500

传感范围

0...50  C (32...122  C)

T7412A1059

PT100

响应时间

0.5

2.5 min

T7412B1008

NTC 20k

+ CPA

阻抗

- PT1000

1000

@ 0  °C

T7412B1016

PT1000 + CPA

- PT100

100

@ 0  °C

T7412B1024

BALCO 500 + SPA 15...30  C

- BALCO 500

500

@ 23.3  °C

- NTC 20k

20

@ 25  °C

T7412B1040

PT1000 + SPA 15...30  C

灵敏性

T7412B1057

PT1000 + CPA

- PT1000

3.85

/ K

NTC 20k

+ CPA 和

- PT100

0.385

/ K

T7412C1006

占用/不占用开关

- BALCO 500

2

/ K

- NTC 20k

非线性特性

PT1000 + CPA 和

T7412C1030

占用/不占用开关

精确度

NTC 20k

+ CPA 和

- PT1000 / PT100

DIN IEC 751 的 B等级

T7412D1004

风速开关

0.3 K + 0.5%

t

(t in  C)

- BALCO 500

°  1

@ 23.3  ° C

NTC 20k

+ 推动按钮+

T7412E1001

- NTC 20k

0.3 K + 1%

t   25

(t in  C)

C-Bus 连接器

NTC 20k

+ 推动按钮 +

T7412E1027

LED指示

电位计的值和电路见图 1.

*

根据需求可用其它温度传感元件或不同机壳颜色。

型号

型号 no. / 功能

T7412A

T7412B

T7412C

T7412D

T7412E

温度传感器

远程设置点调节

占用扩展推动按钮

控制点调节

占用/

LED 或 PIT C-Bus

风速开关

不占用开关

连接器

Hon

eyw

el

l

Ho

n

eyw

el

l

Hon

eyw

el

l

Ho

n

eyw

el

l

H

on

eyw

el

l

Hon

eyw

el

l

?C

?C

auto 0 123

?C

?C

20

25

-

-

-

+

+

+

15

30

EN0C-0605GE51 R1103

2

T7412A,B,C,D,E 房间温度传感器

每10m连接传感器和控制器的电缆产生的温度偏差状态见下列表：

安装

在房间内墙面安装这些单元，远离门，窗和热源。

温度偏差

接线类型

PT1000

PT100

BALCO 500

他们位于大约离地面1.5米以上和离最近的墙最少50厘米。

2

0.5 mm

0.18

C

1.8

C

0.3

C

(AWG20)

(0.324

F)

(3.24

F)

(0.54

F)

不要安装在书架，柜子后，门帘或者任何太阳辐射的地方。

2

1.0 mm

0.09

C

0.9

C

0.15

C

密封导管开孔来避免由于导管引起的错误的温度测量。

(AWG17)

(0.162

F)

(1.62

F)

(0.27

F)

2

1.5 mm

0.06

C

0.6

C

0.1

C

(AWG15)

(0.108

F)

(1.08

F)

(0.1

F)

注意:

在有强电磁干扰的区域使用屏蔽电缆。传感器连接线

和230 Vac 电源线之间的距离应至少为15 cm (5.9’’) 。

配线运行

最大长度

传感器至控制器

200 m (660 ft)

T7412A连接:

T7412A1000

T7412A1018

T7412A1026

T7412A1059

1

1

1

1

NTC

BALCO

PT1000

PT100

20kohm

500

2

2

2

2

T7412B连接:

T7412C连接:

T7412B1008 (NTC)

T7412C1006 (NTC)

T7412B1016

T7412B1024

T7412B1040

T7412C1057 (PT1000)

T7412C1030 (PT1000)

1

1

1

3

3

PT1000

PT1000

BALCO

PT1000

PT1000

或

或

500

NTC20kohm

NTC20kohm

2

2

2

953 ohm

10k ohm

10k ohm

4

4

4

4

4

15  °C

15  °C

CPA

SPA

SPA

CPA

CPA

100 ohm

10k ohm

10k ohm

100k ohm

100k ohm

*

5

5

5

30  °C

30  °C

5

6

6

6

6

11k ohm

11k ohm

占用开关

T7412D连接:

T7412E连接:

T7412D1004

T7412E1001

T7412E1027

3

3

1

LED

2

NTC20kohm

NTC20kohm

3

4

*

5

6

NTC20kohm

7

4

A

fan-speed switch

*

auto-OFF-I-II-III

C-bus

8

B

5

连接器

5

10

6

6

图 1. 连接

3

EN0C-0605GE51 R1103

T7412A,B,C,D,E 房间温度传感器

1  2  3  4  5  6

1 2

T7412A

T7412B,C,D,E

图 2. 连接器位置

安装和尺寸

尺寸mm  (inches).

20

80 (3.15 )

(0.79 )

11

(0.43 )

2

1

1

60 (2.36 )

2

直径是4 mm (0.16 )的五个

安装孔用于三个(两个)

3.5-mm(0.14 ) 螺丝安装在

1（首选）或2位置。

1, 2

34 (1.34 )

图3. 安装和尺寸

Manufacturing location certified to