GVA-V型智能测流仪

GVA-V型智能测流仪是上海强佳电气有限公司在所有测流仪的基础上又一改进的最新产品,它采用了单片机智能技术,克服了原来操作繁琐和读数不准的缺点,还增加了储存阅读等功能,屏幕显示清晰明了,大大减少了工人操作时的麻烦,确是供电部门频繁测量的最好工具。

一、技术指标:

电 压  限 制：  ～10000V以下使用

测 试  范 围： ～0---999A

精        度：  ±1.5%

操作杆 长 度：  4 米

图形字符显示： 可储存9组(36条数据)

电        源：  6F22 9V电池二节

数据储存时间：  永久

二、操作步骤:

1.先将仪器旋紧在拉杆顶端的螺丝上, 打开电源开关,然后,从最细的一节开始向外拉紧,延升到需要的长度后,即可对电缆进行测量。

2.测量时，请将测量钳口对准电缆，并用钳口底部的按钮顶住导线约1秒时间，放松按钮1秒，然后，将钳口移出，一次测量便已结束，用同样的方法测量以后的第二、第三、第四根导线，四次测量结束数据即自动被储存，第四次测量可以作为零线的测量。

3.当打开电源后，屏幕上便显示品名等字符，按下钳口底部的测量键屏幕显示，“开始测量”然后显示“组、A  000、B  000、”和 “00 、 C、 000、 N 000 ”。组下面的00代表第几组变压器，A、B、C、N后面的000分别代表各项的电流值，单位为A。

4.仪表能储存九组变压器的数据，关闭电源不会影响储存的数据。

5.每按一次阅读键就可以浏览一组储存的数据，并从第一次开始到第九次，再返回到第一次重复。

6.如果阅读键被按下时间超过2秒，屏幕将显示“清零...”仪器内部的数据即被清除。

三、注意事项:

1.测量适应将钳口平稳插入导线，然后一次顶住导线使测量开关约1秒时间，然后，松开1秒，（此时不要蒋钳口移出导线），一次测量便已结束。

2.如果测量不满四次便结束，此时可以按复位键，已测量的数据将不被保存。（利用此功能可以测量不想保存的数据，比如零线的不平衡电流状况）。如需保存，必须测量满四次。

3.复位键只能初始仪器，不能清除内存数据。

4.如仪器如不能正常工作,应打开仪器上的电池盖更换9V层叠电池，如显示字符变淡则应更换机内的9V层叠电池。

5.仪器用电较多，测量完请及时关闭电源。

6.本仪器使用必须小心避免摔坏。

7.拉杆拉出时必须从最细一节开始，拉紧一节再拉一节，防止拉杆自动滑下损坏仪器，收回时应从最粗的一节开始往回收。否则，容易损坏拉杆。

GVA-V型智能测流仪

说明书

上海强佳电气有限公司

电话：021-56550898   传真：021-56550997