电线电缆制造标准：

1.35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆制造依据什么标准:

GB/T12706-2002

2.在电线电缆材料中PVC代表聚氯乙烯 PE代表聚乙烯 XLPE代表交联聚乙烯

3.在电缆型号中，VV代表的产品为（中文）：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

4.KVV22中，第一个K代表：控制电缆系列，第二个V代表聚氯乙烯绝缘，第三个V代表： 聚氯乙烯护套，下标22代表：钢带铠装 。

5.电线电缆按照其结构、性能、及应用，可以分为：裸电线、绕组线、电力电缆、通信电缆和光缆、电器装备用电线电缆等五大类。

6.电缆导体的绞合形式可分为正规绞合和束合两类。

7.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆导体长期运行温度在 70℃ 左右，硅烷交联绝缘电力电缆导体长期运行温度在 90℃左右。

8.带分支电缆由哪三部分组成： 1、主干电缆；2、分支线；3起吊装置

9.有一导体线芯共有三层，属正规绞合，导体的中心层有2根铜丝，次外层有8根铜丝，哪么它的最外层有14根铜丝。

10. 聚氯乙烯绝缘电线，如BV、BVVB等，常用的标准有：GB5023-1997 、 JB/T8734-1998

11.电力电缆导体最外层的绞向是左向 。

12.VV 3*70电缆结构中，有3根绝缘线芯，导体标称截面积是 70mm2

13.耐火电力电缆与普通电力电缆相比区别在：

耐火电力电缆在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在制定状态下运行。普通电力电缆没有这个性能。

14.阻燃电缆按照阻燃等级可以分为： A级、 B级、 C级。

15.根据电缆绝缘线芯的根数，可以分为2芯，3芯，3+1芯等，YJV-8.7/10KV 3*120是3芯电缆。

16.YJV-0.6/1KV 2*50 对这个电缆型号进行分解，电缆型号：YJV 电压等级：0.6/1KV 电缆芯数：2 导体标称截面：50平方毫米

17.KVVRP控制电缆的屏蔽层的作用是：屏蔽外界磁场。

18.节径比是电缆某一部件形成的螺旋的节距与螺旋外径之比。

19.通常电缆结构中，绝缘线芯的结构有圆形、 扇型和瓦形等结构。

20.ISO代表 国际标准化组织

， IEC代表 国际电工委员会。

21．根据不同的需要，电线的实验可以分为型式实验、例性实验和 耐压实验。

22.裸电线是指没有护层的线。

23.电缆的绝缘线芯主线芯一般用 红、黄 绿、 三种颜色表示，而零线用兰、黑、或双色表示。

24.控制电缆的电压等级一般是： 450/750V

25.1KV级别架空导线使用的标准是： GB12527-90

26.特种电缆是为了满足一些特定的场合而设计的电缆，如耐高温电缆等，常见的符号F(F46)代表的产品名称为：

聚全氟乙丙烯

27.随着人们环保意识的加强，新型的环保电缆随之而出，WDZN代表： 无烟低卤阻燃耐火电缆

28.YJV23-0.6/1KV中，2代表钢带铠装： 3代表：聚乙烯外护套 。

29.电线电缆导体常用的材料有： 铜和铝 。

30.JK代表 架空系列的电缆。