南京中霍传感科技有限公司

TBC-F5系列霍尔电流传感器

TBC-F5系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TBC100F5 | TBC150F5 | TBC200F5 | TBC300F5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 100 | 150 | 200 | 300 | A |
| 测量电流范围 | 200 | 300 | 400 | 600 | A |
| 匝 比 | 1：2000 | 1：3000 | 1：4000 | 1：6000 |  |
| 额定输出电压 | ±1.0±0.5% | V |
| 内部测量电阻 |  |  | 20±0.1% | Ω |
| 零电流失调 |  |  | +2.5±0.5% | V |
| 电 源 电 压 |  |  | +5±0.5% | V |
| 零 点 温 漂 | -40～+85℃ |  | ≤100 | PPM |
| 线 性 度 |  |  | ±0.1 | % |
| 带 宽 | -1db |  | 0～150 | KHZ |
| 响 应 时 间 |  |  | ≤1 | μS |
| 绝 缘 电 压 | 50HZ,1min |  | 6.0 | KV |
| 工 作 温 度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储 存 温 度 |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

接线图

说明：  “+”正电源, “-” 地， “M” 输出。

当测量电流按传感器箭头方向时，输出端获得同相输出电压。