南京中霍传感科技有限公司

TBC-PS3.3双环系列闭环霍尔电流传感器

TBC-PS3.3双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力，可用于测量直流、交流和脉动电流.

电参数

|  | TBC5PS3.3 | TBC15PS3.3 | TBC25PS3.3 | TBC30PS3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 5 | 15 | 25 | 30 | A |
| 测量电流范围 | 10 | 30 | 50 | 60 | A |
| 匝比 | 960±1% | 1200±1% | 1500±1% | 1800±1% |  |
| 取样电阻 | 100±0.5% | 50±0.5% | 37.5±0.5% | 37.5±0.5% | Ω |
| 额定输出电压 | 0.625±0.5% | 0.625±0.5% | 0.625±0.5% | 0.625±0.5% | V |
| 电源电压 |  |  | +3.3±5% | V |
| 失调电压 |  |  | 1.65±0.5% | V |
| 失调电压漂移 |  |  | ≤±0.5 | mV/℃ |
| 线性度 |  |  | ≤0.1 | %FS |
| 总精度 |  |  | ±0.7 | % |
| di/dt跟随精度 |  |  | ＞50 | A/µS |
| 响应时间 |  |  | ＜500 | nS |
| 带宽 | (-1db) |  | DC～200 | KHZ |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  | 2.5 | KV |
| 工作温度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  | -55～+125 | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。